Аэрозольный генератор

Электрический распылитель частиц ультра малого объёма

Модель  PRO ULV 1037

- Назначение:

Аэрозольный генератор частиц ультра малого объёма (модель PRO ULV 1037) – предназначен для холодного (нетермического) распыления растворов дезинфектантов, инсектицидов и других жидкостей (метод аэрозольного облака с частицами диаметром от 12,2 до 13,5 микрон). Генератор прост и удобен в использовании, приводится в действие специальным электрическим вентилятором (питание от сети 220 V).

  - Область применения:

- Больничные помещения: палаты, процедурные кабинеты, операционные блоки, технические службы (дезинфекция, дезинсекция, уничтожение запахов).

- Фармацевтическая промышленность.

- Животноводство, птицеводство (дезинфекция, дезинсекция производственных, складских помещений,  вакцинация птиц).

- Сельскохозяйственная, пищевая промышленность (дезинфекция, дезинсекция).

- Парниковые, тепличные хозяйства (борьба с вредителями, внесение удобрений).

  - Преимущества санитарных обработок с применением аэрозольного генератора.

- Недостатки обычных («влажных») методов:

Рекомендуемые инструкциями и методическими указаниями «влажные» методы обработок (протирка, смачивание и т.п.) -

- позволяют нанести препарат только на доступные наружные поверхности;

- не дают возможность проникнуть в глубину развитых поверхностей - основную нишу патогенной микрофлоры, а также вглубь клеточного конгломерата;

- ведут к формированию штаммов микроорганизмов, устойчивых к данным препаратам (вследствие чего вынужденно повышается концентрация рабочих растворов – вплоть до их полной неэффективности);

- обладают большой трудоёмкостью, и предполагают постоянный физический контакт работника с активными веществами;

- приводят к неоправданно высокому расходу дезинфицирующих средств.

- Преимущества аэрозольного генератора.

Санитарные обработки с помощью аэрозольного генератора позволяют:

- производить распыление рабочих растворов на большие расстояния: 3 - 6 м, с равномерным нанесением распыляемых частиц на обрабатываемые поверхности;

- легко регулировать размер частиц в аэрозольном облаке от 12,2 – 13,5 микрон (частицы в облаке примерно одного размера);

- одновременно воздействовать на все имеющиеся в помещении предметы, проникать в самые укромные места, недоступные в ходе обычной обработки, многократно увеличить активную площадь контакта препарата с инфицирующим агентом, проникнуть вглубь клеточных конгломератов;

- обеззараживать воздух в помещении;

- сохранить все свойства активного химического вещества в препарате (метод холодного аэрозольного распыления);

- снизить расход препаратов по сравнению с влажными методами обработок в 2-3 раза;

- исключить физический контакт с активным раствором;

- исключить возможность генерации устойчивых штаммов микроорганизмов.

- Характеристики прибора:

## Питание: 220 Вольт; мощность: 625 Ватт; двигатель: 20 000 об/мин с всасывающим устройством.

- Резервуар: химически стойкий полиэтилен высокой плотности (общая ёмкость – 7,5 литров, полезная – 6 литров).

- Вес: 4,5 кг в не заполненном состоянии.

- Размеры: высота 60 см, диаметр 35 см.

- Прибор прост в обращении, высоконадежен.

Указания по эксплуатации и документация предоставляются при поставках.