инструкция по применению дозатора для приготовления растворов препарата «Бриллиант»

- Открутите крышку с канистры.

- Накрутите дозатор через накидную гайку на горловину открытой канистры до плотного прилегания к
горловине канистры.

- Первый качек дозатора будет холостым.

- С последующих качков средство из канистры через дозатор поступает в необходимую емкость (ведро,
контейнер и т.п.)

- Один качек дозатора составляет 25 мл средства «Бриллиант».

0.5% р. раствор - используется для дезинфекции поверхностей, мебели, аппаратов, сан. тех. оборудования при бактериальных

инфекциях (кроме туберкулеза) в течение 60 минут, согласно МУ

1% и 2% р. раствор - используется для дезинфекции в том числе и совмещенной с предстерилизационной очисткой инструментов

медицинского назначения и проведении генеральных уборок согласно MV.

4% р. раствор - используется для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой гибких и жестких эндоскопов

согласно МУ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЕЗ. СРЕДСТВА «БРИЛЛИАНТ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОЗАТОРА

| Кол-во качков дозатора | Кол-во дез. средства в мл | Соотношение концентраций дез. средства по npeпарату с количеством рабочих растворов и воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 % | 1% | 2% | 4% |
|  |  | Кол.р. р-ра(мл) | Кол-во воды (мл) | Кол.р. р-ра(мл) | Кол-во воды (мл) | Кол.р. р-ра(мл) | Кол-во воды (мл) | Кол.р. р-ра(мл) | Кол-во воды (мл) |
| 1 | 25 | 5000 | 4 975 | 2500 | 2475 | 1250 | 1225 | 625 | 600 |
| 2 | 50 | 10000 | 9950 | 5 000 | 4 950 | 2 500 | 2450 | 1 250 | 1200 |
| 3 | 75 | 15000 | 14925 | 7500 | 7425 | 3750 | 3675 | 1875 | 1800 |
| 4 | 100 | 20000 | 19900 | 10000 | 9900 | 5 000 | 4 900 | 2 500 | 2 400 |
| 6 | 150 | 30000 | 29850 | 15000 | 14 850 | 7500 | 7 350 | 3750 | 3600 |
| 8 | 200 | 40000 | 39800 | 20000 | 19 800 | 10000 | 9 800 | 5000 | 4800 |