Министерство Здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель  Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

________________ С.И.Иванов

«27» марта 2001 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества

инсектицидное средства "ФАС-гель"

(3АО НПО «Гигиена-Био», Москва)

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. председателя Подкомиссии

по дезинфекционным средствам

Федеральной Комиссии

Департамента Госсанэпиднадзора

Минздрава России,

академик РАМН

_______________М.Г.Шандала

«15» февраля 2001 г

МОСКВА – 2001 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества

инсектицидного средства "ФАС-гель"

(ЗАО НПО «Гигиена-Био», Москва)

Методические указания разработаны в НИИ дезинфектоло-гии МЗ РФ

Авторы: Костина М.Н., Мальцева М.М., Новикова Э.А.

Методические указания предназначены для работников дезинфекционных станций, центров Госсанэпиднадзора, медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений и других организаций, имеющих право заниматься дезинсекционной деятельностью.

Методы контроля качества средства представлены фирмой-производителем.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектицидное средство «ФАС-гель» (ЗАО НПО «Гигиена-Био», Москва) в форме геля представляет собой желеобразную массу белого цвета. Действующие вещества средства: диазинон - 0,6% и циперметрин - 0,03% - высокоактивные соединения, обладающие кишечно-контактной активностью. В состав геля входит также гелеобразователь (0,5-1%); масло растительное (0,5%); глицерин - 20% и вода - до 100%. Упаковка: по 20; 50 и 75 мл в контейнер (туба с наконечником). Срок годности средства 2 года в нераспечатанной упаковке производителя.

1.2. Средство «ФАС-гель» обладает острой инсектицидной активностью для тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых): полная гибель наступает через 1-2 сутки.

Остаточное действие сохраняется 1,5-2 месяца.

1.3. По лимитирующим критериям опасности инсектицидов при пероральном поступлении средство относится к III классу умеренноопасных, а при однократном контакте с кожными покровами - к IV классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. При многократном (10) нанесении на кожные покровы (в дозе 500 мг/кг) не выявлено кожнорезорбтивного действия, сенсибилизирующий эффект не установлен. При ингаляции по зоне острого и подострого биоцидного действия в рекомендуемом режиме применения относится к IV классу малоопасных препаратов по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

1.4. Средство предназначено для уничтожения тараканов и муравьев (рыжих домовых, черных садовых) на объектах различных категорий, включая детские, лечебные, пищевые.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ФАС-ГЕЛЬ»

2.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ

2.1.1. Перед обработкой провести уборку помещения, собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники корма. Плотно накрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги.

2.1.2. Гель тонким слоем наносят вдоль плинтусов, щелей и в других местах обнаружения, возможного обитания или передвижения тараканов: под раковинами, за холодильниками, около ведер или бачков для сбора мусора и пищевых отходов, на нижние полки столов, а также около стояков и труб горячего водоснабжения.

2.1.3. Наносить гель следует пунктирной линией: 2 см геля - 2 см необработанной поверхности. При малой и средней численности тараканов интервалы между полосками геля можно увеличить до 4 см: 2 см геля - 4 см необработанной поверхности. То есть 1 упаковка 75 мл рассчитана на выборочную обработку помещения площадью ? 150 м2.

2.1.4. Гель можно наносить на подложки и размещать его из расчета 0,3-0,5 г/м2

2.1.5.	Повторные обработки следует проводить не ранее, чем через 3-4 недели.

2.1.6. Не применять гель одновременно с обработками инсектицидами контактного действия (концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, дусты, средства в аэрозольной упаковке и др.).

2.2.УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ

2.2.1. Для уничтожения рыжих домовых муравьев гель наносят пунктиром в местах их обнаружения или на путях передвижения ("дорожки") с интервалом 4 см между полосками геля. Норма расхода - 1 упаковка 75 мл рассчитана на выборочную обработку помещения ? 180 м2, при высокой численности муравьев она может быть увеличена в 1-2 раза.

2.2.2. Для уничтожения садовых и других видов муравьев, которые, как правило, заползают на нижние этажи домов, коттеджей, веранд, открытых террас, полоски геля можно наносить по периметру помещении.

2.2.3. Повторяют обработки при появлении муравьев.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Избегать контакта состава геля с кожей.

3.2. После окончания работы со средством вымыть руки водой с мылом.

3.3. Контейнеры не давать детям; выбрасывать не нарушая их целостности.

3.4. Использовать только по назначению.

3.5. Хранить средство в затемненном помещении, от дельно от пищевых продуктов, в местах не доступных для детей и домашних животных или в складских закрытых помещениях вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении рекомендуемых мер предосторожности или случайно может произойти отравление препаратом. При отравлении во время работы со средством пострадавшего не медленно следует вывести на свежий воздух, загрязненную препаратом одежду снять.

4.2. Препарат, попавший на кожу, осторожно удалить (без втирания) ватным тампоном, после чего кожу обработать 2% раствором пищевой соды или теплой водой с мылом.

4.3. При попадании препарата в глаза обильно промыть их под струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение 5-10 минут. При раздражении глаз закапать 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности - 2% раствор новокаина.

4.4. При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды, а затем  принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

5.1.Нормативные показатели:

Внешний вид - желеобразная масса белого цвета.

Массовая доля диазинона: 0,6% (0,66-0,54%)

Массовая доля циперметрина: 0,03% (0,035-0,025%)

5.2. Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром представительной пробы.

5.3. Измерение массовой доли ДВ.

Методика измерения массовой доли действующих веществ в средстве основана на методе газожидкостной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектирования, хроматографического разделения компонентов раствора после экстракционного выделения диазинона и циперметрина в органическую фазу при разных температурных режимах. Количественная оценка по методу абсолютной градуировки.

Идентификация и количественная оценка проводится путем сравнения времени удерживания и площадей хроматографических пиков определяемых веществ в рабочем градуировочном растворе и растворе из пробы.

Результаты взвешивания пробы и аналитического стандарта записывают с точностью до четвертого десятичного знака.

Средства измерения, оборудование, реактивы

- аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м.

- весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

- микрошприц на 10 мкл;

- линейка измерительная металлическая;

- лупа измерительная;

- колбы мерные вместимостью 25 и 50 см3;

- пипетки вместимостью 5 см3;

- пробирки вместимостью 15 см3;

- диазинон - аналитический стандарт;

- циперметрин - аналитический стандарт;

- сорбент-Инертон-cynep, пропитанный 5% неподвижной фазой OV-17 (импорт), или другой с аналогичной разрешающей способностью;

- четыреххлористый углерод,

- натрия сульфат безводный;

- воздух сжатый в баллоне;

- водород газообразный;

- азот газообразный.

Условия хроматографирования при анализе диазинона:

- объемный расход, см3/мин.

газа-носителя				40-45

водорода				25-30

воздуха				250-300

- температура испарителя 210°С; детектора 260°

- температура колонки - программа: 120°С > 250°С, б°С/мин.

После окончания анализов диазинона испаритель нагревают до 260°С, колонку 200°С > 250°С, 25°С/мин.;

- шкала чувствительности электрометра 10 х 10-10 А;

- скорость диаграммной ленты 240 мм/ч;

- объем вводимой дозы 2 мкл.

Время удерживания диаэинона около 7,9 мин. Условия хроматографирования при анализе циперметрина:

- объемный расход, см3/мин.:

газа-носителя				50-55

водорода				25-30

воздуха				250-300

- температура колонки - 260°С, испарителя 260°С, детектора 280°С

- скорость диаграммной ленты 240 мм/ч

- объем вводимой дозы 6 мкл.

Время удерживания циперметрина около 5,5 мин.

Приготовление градуировочных растворов

Основной градуировочный раствор циперметрина приготавливают растворением в четыреххлористом углероде 0,05 г циперметрина в мерной колбе вместимостью 50 см3.

Рабочий градуировочный раствор приготавливают в мерной колбе вместимостью 25 см3 растворением 0,05 г диазинона в 2, 5 см3 основного градуировочного раствора циперметрина и в четыреххлористом углероде до конечного объема.

Выполнение измерений

Около 3 г средства помещают в пробирку вместимостью 25 см3, растворяют в 0,3-0,5 см3 2-пропанола, добавляют 10 см3 четыреххлористого углерода и перемешивают. К раствору добавляют 1-1,5 см3 сульфата натрия безводного и интенсивно встряхивают. После отстатаивания прозрачный раствор над осадком отбирают микрошприцем и хроматографируют в соответствующих условиях газохроматографических измерений диазинона. и циперметрина.

Из полученных хроматограмм вычисляют площадь хроматографического пика определяемого компонента.

Обработка результатов измерений

Массовую долю 1-го определяемого компонента в средстве вычисляют по формуле:

Si x Cг.р. x Vпр. x 100

Xi = ----------------------------

Sг.р. x m

Si, (Sг.р) - площадь хроматографического пика 1-го определяемого компонента в испытуемом (рабочем градуировочном растворе;

Cг.р. - концентрация 1-го определяемого компонента в рабочем градуировочном растворе, мг/см3;

Vпр. - объем экстракта, см3;

m - масса навески пробы, мг;

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, относительное расхождение между которыми не превышает 10%.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель экспериментального

производства ЗАО НПО

«Гигиена-Био»

________________И.А.Федотов

«14» марта 2001 г.