| Минск 2000 | «СОГЛАСОВАНО» Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь В.П. Филимонов 5 июля 2000 г. |
| --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

# По применению средства "СЕПТУСТИН" производства ООО "Уралстинол БИО" (Россия) для дезинфекции предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (дополнение к методическим указаниям № 1100/1851-99-113 от 22.07.99 г. в части предстерилизационной очистки)

# ИНСТРУКЦИЯ

# По применению средства "СЕПТУСТИН" производства ООО "Уралстинол БИО" (Россия) для дезинфекции предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (дополнение к методическим указаниям № 1100/1851-99-113 от 22.07.99 г. в части предстерилизационной очистки)

Утверждена Центром гигиены и эпидемиологии Республики Беларусь 5 июня 2000 года

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений.

Инструкция по дезинфекции предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения является дополнением к методическим указаниям по применению средств "Септустин" производства ООО  "Уралстинол БИО" для целей дезинфекции, утвержденной руководителем Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России А.А.Монисовым 22.07.1999г. № 1100/1851-99-113.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Септустин" представляет собой прозрачную жидкость светло-фиолетового цвета со слабым специфическим запахом. Средство содержит в качестве действующих веществ бензалкониум хлорид, изопропиловый спирт, а также дополнительные компоненты – неионогенные ПАВ и натрия гидрокарбонат. Срок годности концентрата при его хранении в закрытой упаковке производителя составляет 3 года. Средство обладает хорошими моющими свойствами, не оказывает корродирующего действия.

1.2. Средство "Септустин" предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты). Обладает бактерицидным (в том числе и микобактерицидным), вирулицидным (в том числе ВГВ и ВИЧ), фунгицидным действием.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к III классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 и к 4 классу малоопасных веществ при ингаляционном воздействии. Концентрат препарата и 5% растворы обладают местнораздражающим действием при однократном нанесении на кожу и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы 0,5-1% концентрации слабо раздражают кожные покровы только при повторных аппликациях на кожу.

## 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1. Рабочие растворы средства готовят путем смешивания соответствующих количеств концентрата и питьевой воды в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов средства "Септустин"

| Концентрация рабочего раствора по | Количество концентрата и воды (мл), необходимые для приготовления рабочих растворов |
| --- | --- |
| (препарату), % | 1 л | 3 л | 5 л |
|  | концентрат | вода | концентрат | вода | концентрат | вода |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 7,5 | 2993,5 | 25,0 | 4975,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 30,0 | 2970,0 | 100,0 | 4900,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 60,0 | 2940,0 | 200,0 | 4800,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 150,0 | 2850,0 | 500,0 | 4500,0 |

Рабочие растворы средства могут храниться в течение 7 суток при комнатной температуре в закрытых емкостях не на свету.

## 3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1.Средство применяют для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, изготовленных из резин, стекла, пластмасс, металлов, в том числе стоматологических инструментов. Рабочие растворы используют однократно.

3.2. Дезинфекцию средством "Септустин" изделий медицинского назначения проводят способом погружения в рабочий раствор, обеспечивая тщательное заполнение им всех полостей и каналов. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде, раствор должен покрывать изделия не менее 1 см. После окончания времени экспозиции изделия промывают под проточной водой. Режимы дезинфекции указаны в табл. 2.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекциях

| Наименование изделий | Концентрация (%) | Время обеззараживания при инфекциях: (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бактериальная | Вирусная | Туберкулез |  |
| Изделия медицинского | 1,0 | - | 60 | - |  |
| назначения из металлов, стекла, | 2,0 | 60 | - | 60 | Погружение |
| резин, пластмасс | 5,0 | - | - | 30 |  |

3.3. Предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения проводят ручным способом, используя при этом емкости из любых материалов, в соответствие с этапами и режимами, указанными в табл.3.

Таблица 3.

Предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, металлов (кроме эндоскопов и инструментов к ним)

| Этапы проведения предстерилизационной | Режим очистки |
| --- | --- |
| очистки | Время выдержки (обработки) при |
|  | температуре рабочего раствора не менее 180С и концентрации 0,25% | начальной температуре рабочего раствора 450С и концентрации 0,25% |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 30 мин | 15 мин |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий – при помощи шприца: - изделий, имеющих каналы или замковые части (изделия из металлов, стекла, резин, пластмасс, в том числе цилиндры шприцев и иглы инъекционные) | 1 мин | 1 мин |
| - остальных изделий, в том числе стоматологических инструментов (боры зубные твердосплавные, головки стоматологические алмазные, дриль-боры зубные, каналонаполнители, иглы корневые, пульпоэкстракторы, штифты, зонды, гладилки экскаваторы, скальпели, пинцеты) | 0,5 мин | 0,5 мин |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (температура не нормируется) | 3 мин |
| Ополаскивание дистиллированной водой (температура не нормируется) | 0,5 мин |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним нужно производить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. При проведении работ следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

4.3. При проведении всех работ нужно соблюдать правила личной гигиены. После работы лицо, руки моют водой с мылом.

4.4. Средство хранят отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

## 5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При попадании средства на кожу следует немедленно промыть пораженное место под струей проточной воды.

5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством проточной воды, затем закапать 30%-й раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, промыть желудок. Обратиться к врачу.