МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Клорсепт» фирмы «Медентек Лтд» (Ирландия) для дезинфекции аптечной посуды

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава Российской Федерации и Научно-исследовательским институтом фармации Минздрава Российской Федерации

Авторы: Беседина И.В., Валевко С.А., Зверем Т.Ю.(ЩИФ), Федорова Л.С, Цеирова ИМ., Панкратова Г.П., Пантелеева Л.Г., Белова АС(НИИД)

Методические указания предназначены для персонала аптек, занимающегося производством или расфасовкой лекарственных средств.

1. Общие сведения

1.1.Средство «Клорсепт» производится в виде таблеток белого цвета двух наименований, содержащих в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦК): «Клорсепт-17» (таблетки со средней массой 3,3г) - 1,67г ДХЦК (1,0г активного хлора) и «Клорсепт-87»(таблетки со средней массой 17,3г) - 8,68г ДХЦК (5,0г активного хлора). Таблетки хорошо растворяются в воде. Водные растворы прозрачные, бесцветные. Срок годности таблеток 5 лет. Рабочие растворы сохраняют активность в течение 2 суток.

1.2.Средство обладает активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов и грибов рода Кандида.Для придания моющих свойств к растворам «Клорсепта» прибавляют синтетическое моющее средство.

1.3.Средство «Клорсепт» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок, рабочие растворы оказывают слабое местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз, а в концентрации выше 0,1% по активному хлору вызывают раздражение органов дыхания.

1.4.Средство «Клорсепт» предназначено для дезинфекции аптечной посуды с целью профилактики инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии и кандидозов.

2. Приготовление рабочих растворов

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированной, стеклянной или пластмассовой посуде путем растворения таблеток в воде (оптимальная температура 40-50" С) в соответствии с расчетами, указанными в таблице 1.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов.

| Наименование таблеток | Концентрация рабочего раствора (по активному хлору), % | Количество таблеток, шт. | Количество воды, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Клорсепт-17 | 0,05 0,1 0,3 | 1 1 3 | 2 1 1 |
| Клорсепт-87 | 0,05 0,1 0,3 | 1 1 3 | 10 5 5 |

Примечание: время растворения  таблеток в воде 5-10 минут.

2.2. Для приготовления моюще-дезинфицируюшего раствора необходимо к растворам средства «Клорсспт» добавить синтетическое моющее средство из расчета 5 г моющего средства на 1 л рабочего раствора. В качестве моющего средства может быть использован любой синтетический стиральный порошок («Лотос», «Сарма» и др.), разрешенный к применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения.

3. Применение растворов средства для дезинфекции аптечной посуды

3.1. Растворы средства «Клорсепт» применяют для дезинфекции и мойки новой и бывшей в употреблении стеклянной аптечной посуды (пенициллиновыс флаконы, баночки, бутылки для крови и др.), а также для дезинфекции укупорочного материала (резиновые и пластмассовые пробки) Дезинфекцию приводят в соответствии с режимами, указанными в таблице 2.

3.2.	Посуду полностью погружают в раствор средства, не допуская образования воздушных пробок. Емкости с посудой плотно закрывают крышками. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной водой до исчезновения запаха хлора. В Юл раствора можно обработать: пениииллиновые флаконы емкостью 10,0мл -80 штук, или флаконы и баночки емкостью 50,0мл - 50-70 штук, или бутылки для крови емкостью 250,0мл - 25 штук, или флаконы, бутылки и др. емкостью 500,0мл - 15 штук.

3.3.	Если для дезинфекции используется раствор «Клорсепта» с добавлением моющего средства, то после дезинфекции посуду моют в этом же растворе с помощью ерша или моечной машины, допускающий применение хлорсодержащих средств. После дезинфекции и ручной мойки посуду (каждую единицу в отдельности) прополаскивают 7 раз проточный водопроводной водой, затем I раз водой очищенной (дистиллированной), заполняя емкости полностью. Посуду, предназначенную для изготовления стерильных растворов, ополаскивают водопроводной водой 5 раз, очищенной - 3 раза Целесообразно последнее ополаскивание проводить водой очищенной (для инъекций), профильтрованной через фильтр с размерами пор не более 5 мкм. При машинной обработке посуды режим ополаскивания устанавливается в зависимости от типа машины с обязательным заключительным ополаскиванием водой очищенной.

3.4.Повторное использование растворов средства для дезинфекции и мойки не допускается.  Контроль качества чистоты посуды проводят визуально (выборочно) по отсутствию посторонних включений, пятен, подтеков, по равномерности отекания воды со стенок флаконов после их ополаскивания.

3.5.Чистую посуду высушивают, стерилизуют и хранят в соответствии с указаниями, изложенными в действующей инструкции по санитарному режиму аптек.

3.6.Укупорочный материал (резиновые и пластмассовые пробки), поступивший с посудой от населения или из инфекционных отделений, дезинфицируют способом погружения в раствор средства и повторно не используют.

Таблица 2. Резкими обеззараживания аптечной посуды средствам «Клорсепт»

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по активному хлору, % | Время обеззараживания, мин |
| --- | --- | --- |
| Посуда без видимых органических загрязнений | 0,05 0,1 | 30 15 |
| Посуда с видимыми органическими загрязнениями (кровь, жировые пятна и др.) | 0,3 | 180 |
| Посуда, поступившая от населения | 0,3 | 180 |
| Укупорочный материал (пробки) | 0, 3 | 180 |

4. Меры предосторожности. Первая помощь.

- К работе со средством «Клорсепт» не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам. При приготовлении рабочих растворов «Клорсепта» не требуется применения средств индивидуальной защиты.

- Работа с растворами, содержащими 0,1% и выше активного хлора, должна проводиться с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки Вив герметичных очках.

- Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4 5. Емкости для обработки аптечной посуды должны быть закрыты крышками.

- При несоблюдении мер предосторожности возможно отравление средством «Клорсепт», которое проявляется в раздражении слизистых оболочек глаз (слезотечение,
жжение, резь, зуд) и верхних дыхательных путей (першение в носу, горле, кашель, учащенное дыхание), может наблюдаться головная боль. При попадании средства на кожу следует немедленно промыть пораженное место водой.

- При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей проточной воды в течение 10-15 мин, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости следует обратиться к врачу.

- В случай попадания средства в желудок - дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, принять 15-20 таблеток активированного угля, обратиться к врачу

4. Меры предосторожности

- К работе со средством Клорсепт не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлору содержащим средствам. При приготвлении рабочих растворов Клорсепта не требуется применения средств индивидуальной защиты.

- Работа с растворами, содержащими 0,02 - 0,05% активного хлора способами про тирания и погружения не требует защиты органов дыхания. Работа с растворами, содержащими 0,1% и выше активного хлора, а также применение растворов любых концентраций способом орошения, должна проводится с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки Вив герметичных очках. Обработку проводить в отсутствии больных.

- Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. Все работы при нахождении в очаге сибирской язвы проводят в противочумном
костюме и противогазе ГП-80.

- Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, посуды пищевой и лабораторной должны быть плотно закрыты.

5. Первая помощь при отравлении

5.1.	При несоблюдении мер предосторожности возможны острые отравления препаратом Клорсепт, которое проявляется в раздражении органов дыхания (першение в носу, горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, жжение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.При появлении первых признаков острого отравления пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко с пищевой содой (чайная ложка на стакан).

5.2.	При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой.

# Text boxes

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Департа -                                                                     мента Госсанэпиднадзора

Минздрава Российской Фе-

дерации

А.А. Монисов

20 декабря 1998 г.

№ МУ-270-113

А.А.Монисов

20 декабря 1998 г.

21 йктября 1998 г.	№ МУ-270-113

# СОГЛАСОВАНО

Председатель подкомиссии по дезинфицрующим средствам Федеральной комиссии по МИБП ДиПКС Госсанэпиднадзора

Профессор Н.Ф. Соколова

21 октября 1998 г.

# СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

организации обеспечения

лекарствами и медицинской

техникой

А. В. Катлинский

16 декабря 1998 г.