МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Утверждаю»

Руководитель департамента

Госсанэпиднадзора Минздрава России

___________________С.И. Иванов

«11» апреля 2001г.

№ 11-3/133-09

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества

родентицидного средства «Крысид-приманка»

(ЗАО «НАйчно-коммерческая фирма «РЭТ» Россия, Москва)

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. Председателя Подкомиссии по

дезинфекционным  средствам

ФК по МИБПД, Д и ПК С

Департамента Госсанэпиднадзора

Минздрава России, академик РАМН

____________________М.Г.Шандала

____________________2001г.

Москва, 2001г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам качества

родентицидного средства «Крысид-приманка»

Разработаны ЗАО «Научно-коммерческая фирма «РЭТ»

Авторы: В.А. Рыльников, С.Г. Пыхов, О.В. Отрадинская, Г.Н. Заева, О.И.Березовский

Предназначены для работников дезинфекционных станций и других организаций, имеющих право работать с родентицидами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Средство «Крысид -приманка» представляет собой готовую к применению зерновую приманку серого цвета без запаха. Действующее вещество -

1-нафтилтиомочевина (1%).

1.2. Испытания по биологической эффективности, проведённые на тестовом объекте -серые крысы, показали гибель - 70%. Поедаемость приманки, в среднем, составила 17,5% суточного рациона крыс.

1.3. 1-нафтилтиомочеаина (1-НТМ) - мелходисперсный кристаллический порошок серого цвета, легко пылящий, относится к ядам острого действия. Характеризуется отчётливой избирательной видовой токсичностью. 1-НТМ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 по острой токсичности относится к I классу чрезвычайно опасных веществ для наиболее чувствительного вида животных - крыс (поступлении в желудок, органы дыхания и через кожу), ЛД50 в желудок крыс - 14,1 мг/кг, мышей - 400 мг/кг, на кожу крыс - менее 50 мг/кг. Для других видов млекопитающих относится ко П-III классам высоко- и умеренноопасных веществ. Кумулятивные свойства слабо выражены. Эффект сенсибилизации не выявлен. Обладает выраженным кожно-резорбтивным эффектом при отсутствии раздражающего действия на кожу и слизистые.

Средство «Крысид-приманка» по острой токсичности при введении в желудок крыс (ЛД50 1300 мг/кг) относится к Ш классу умеренно опасных веществ. Не представляет ингаляционной опасности, а также не обладает местно-раздражающим и кожно-резорбтивным действием.

1.4. Средство «Крысид-приманка» предназначено для борьбы с серыми и черными крысами. «Крысид-приманка» применяют в очагах природно-очаговых инфекций, на застроенных и незастроенных частях населенных пунктов, включая жилые помещения. В пищевых, детских и лечебных объектах (с предварительным инструктажем и в. местах недоступных для детей).

2. ПРИМЕНЕНИЕ

2.1. Перед применением средства «Крысид-приманка» следует провести предварительный прикорм в течение 3-6 дней. Для этого в специальные емкости или на подложках раскладывают неотравленную приманку. Емкости расставляют а местах обитания грызунов (около нор, в местах кормежки, среди укрытий, на путях передвижения, вдоль стен). Это позволяет определить места наилучшей поедаемости, привлечь грызунов, к местам раскладки приманки.

2.2. По истечении указанного срока, в местах наиболее посещаемых грызунами замените не отравленный корм на средство «Крысид-приманка».

2.3. Для истребления крыс в каждую точку раскладывают по 50-100 г приманки. Приманку оставляют на 3-4 дня.

2.4, По окончании цикла работ остатки приманки, подложки и трупы грызунов собрать для последующего сжигания или захоронения.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

3.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж, в соответствии с приказом № 90 от 14.03.1996 г.

3.2. При работе избегать его попадания в рот, в глаза и на кожу. Соблюдать правила личной гигиены: не курить и не принимать пищу. Работать в спецодежде (комбинезон и резиновые перчатки).

3.3. Фасовку осуществлять в отведенных для этих целей помещениях с эффективной обменной вентиляцией или под вытяжным шкафом.

3.4. По окончании работы столы и инструменты следует протереть ветошью или мягкой бумагой, после этого промыть 10% раствором соды, а затем водой. Спецодежду обезвреживают путем замачивания в содовом растворе в течение 5-6 часов с последующей стиркой. Руки необходимо мыть теплой водой с мылом. Тару из-под приманки запрещено использовать для иных целей.

3.5. Средство «Крысад-приманка» следует хранить в таре с этикеткой «ЯД» в специально отведенном запирающемся шкафу (сейфе) или на складах, приспособленных для хранения родентицидов, проводя регистрацию расхода и прихода препарата.

3.6. Места хранения и использования средства «Крысид-праманка» должны быть недоступны детям и домашним животным, отдельно от запасов пищи, воды, фуража. Приманки раскладывать в резиновых перчатках или с помощью приспособлений, исключающих контакт с ядом. Люди, работающие или проживающие на обрабатываемых объектах, должны быть проинструктированы о наличии родентицида и мерах предосторожности.

3.7. На пищевых предприятиях, пищевых точках (кухни, буфеты и т.д.), детских и лечебных учреждениях применять средство только в специальных ёмкостях (например, «Контейнер-М», «Контейнер-К») и в недоступных для детей местах.

3.8. Собранные трупы грызунов и подложки с остатками приманки, следует закопать в землю на глубину 0,5 м (вдали от водоёмов) или сжечь.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ.

4.1. Общая тактика доврачебной помощи в случае отравления сводится к отстранению пострадавшего от контакта с препаратом.

4.2. При загрязнении кожных покровов - удаление средства с кожи и промывание тёплой водой. При попадании средства в желудок необходимо немедленно выпить тёплой воды с активированным углём (2 столовые ложки на 1 литр). Затем дать выпить противоядовитую смесь ТУМ (1г танина, 2г активированного угля, 1г жженой магнезии) 2-3 столовых ложки смеси на 2 стакана воды. И срочно обратиться к врачу.

4.3. При попаданий средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой, после чего закапать 1-2 капли 30% раствора сульфадила натрия (альбуцида),

После всех процедур пострадавшему дать крепкий сладкий чай с аскорбиновой кислотой.

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

Контролируемые показатели:

1. Внешний вид - зерновая приманка серого цвета;

2. Массовая доля 1 -нафтилтиомочевины - 1,0 ± О, I %

5.1.Отбор проб по ГОСТ 14189-81 и ОСТ 6-15-90.1-90.

5.1.1. Масса средней (представительской) пробы - не менее 25 г.

5.1.2. Отбор выборки для определения внешнего вида упаковки и маркировки средства, предназначенного для продажи населению, устанавливают а соответствии с требованиями ОСТ б-15-90.1 -90.

5.2. Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют визуальным осмотром пробы, помещенной в стакан типа Н-1-25 ТС по ГОСТ 25336-82, на белом фоне.

5.3. Определение массовой доли 1-нафтилтиомочевины.

Определения проводят методом обратно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ).

Количественное измерение доли 1-нафтилтиомочевины в образце средства основано на разбавлении последнего хлористым метиленом, десантирования, последующего упаривания растворителя, растворении сухого остатка в ацетонитриле и определении методом ОФВЭЖХ с использованием 1-нафтилтиомочеаины методом внешнего стандата.

5.3.1. Средства измерений, посуда, вспомогательные устройства, реактивы.

- Хроматограф аналитический жидкостной типа HP 1100 фирмы «Хьюлетт - Паккард», США, снабженный диодно - матричным детектором и термостатируемой колонкой и градиентным микронасосом,

- Аналитической колонкой типа ACCUBOND ODS 5мкм длиной 25 см и внутренним диаметром 4,6 мм (J&W Scientific).

- Компьютерной системой регистрации и количественной обработки хроматограмм.

- Весы лабораторные общего назначения 2-го класса по ГОСТ 24104-88 (с наибольшим пределом взвешивания 200 гр.)

- Пипетки с одной меткой 2-2-10 и 2-2-50 по ГОСТ 29169-91

- Пипетка градуированная 1-1-2-5 по ГОСТ 29227-91

- Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74

- Колбы конические Кн-2-50 ТС по ГОСТ 25336^82

- Колбы круглодонные К-1-100 по ГОСТ 25336-82

- 1-нафтилтиомочевина - аналитический стандартный образец или технический продукт с точно установленным содержанием основного вещества

- Стаканчик для взвешивания СВ-19/9 по ГОСТ 25336-82

- Стакан В-1-250 ТС по ГОСТ 25336-82

- Воронка ВД-3-250 по ГОСТ 25336-82

- Цилиндр 2-100 по ГОСТ 1770-74

- Фарфоровая ступка 4 с пестиком по ГОСТ 9147-80

- Палочки стеклянные длиной 12-16 см

- Шпатель

- Испаритель ротационный ИР-1М2 по ТУ 25-1173.102-84

- Магнитная мешалка типа Nuova компании Aldrich

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72

- Натрий сернокислый, чда, по ГОСТ 4166-76, прокаленный

- Метилен хлористый (дихлорметан), хч, по ТУ 6-09-2662-77

- Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, ОП-№ осч, по ТУ 6-09-14-2167-84

Допускается использовать посуду и реактивы, изготовленные по другой нормативно-технической документации, в т.ч. импортные, с квалификацией не ниже указанных, а также средства измерения и вспомогательные устройства, с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных, гарантирующих требуемую точность анализа.

5.3.2. Условия проведения хроматографирования

Вывод хроматографа на рабочий режим проводят а соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Устанавливают рабочие параметры детектора, необходимые для регистрации хроматограмм при длине волны 290 мн.

Одну из емкостей для растворителей заполняют дистиллированной водой (растворитель А), другую ацетонитрилом (растворитель В).

Поддерживая температуру в термостате колонок равной 25°С, колонку уравновешивают элюентом следующего состава: 60% - А и 40 % - В, при скорости потока 1,5 см3/мин.

Градуировку прибора по 1-нафтилтиомочевины и анализ проб средства проводят по той же скорости потока элюента и следующем программировании его состава: 0 мин - 60% А 40% В; 15 мин - 100% В; 20 мин - 100% В; 20,1 мин - 60% А и 40% В; 25 мин - 60% А и 40% В.

После замены аналитической колонки условия выполнения измерений подлежат проверке и, при необходимости, корректировке.

5.3.3. Приготовление градуировочного раствора

Для приготовления градуировочного раствора взвешивают 0,01 г

1-нафтилтиомочевины, записывая результаты взвешивания до четвертого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в ацетонитриле. После растворения навески доводят объем раствора до метки.

5.3.4. Градуировка прибора

Каждый градуировочный раствор вводят в хроматограф по 5-10 мкл не менее трех раз и измеряют площадь пика 1-нафтилтиомочеаины при длине волны 250 нм. При наличии автосамплера (устройства для автоматического ввода проб) запломбированный пузырек с градуировочным раствором 1-нафтилтиомочеаины помещают в его штатив. Градуировку повторяют в конце рабочего дня. Из полученных в течение дня значений вычисляют среднее значение площади.

5.3.5. Подготовка пробы к анализу

Взвешивают в хруглодонной колбе 10 г пробы (результат взвешивания в г записывают до четвертого десятичного знака). Колбу снабжают обратным холодильником и магнитной мешалкой, затем добавляют 100 см3 хлористого метилена и смесь перемешивают на магнитной мешалке при комнатной температуре 4 часа. Смеси в колбе дают отстояться и растворитель декантируют, фильтруя его одновременно через бумажный складчатый фильтр в чистую круглодонную колбу. Оставшееся в колбе зерно промывают двумя 25 мл порциями хлористого метилена, которые также декантируют и фильтруют в ту же колбу. Полученные экстракты объединяют и упаривают на водяной бане (температура бани не должна превышать 35-40°С). К сухому остатку в колбе добавляют пипеткой 50 см3 ацетонитрила, содержимое колбы тщательно перемешивают и вводят в хроматограф. Готовят рабочие растворы из трех параллельных навесок средства.

5.3.6. Проведение анализа

Каждый рабочий раствор вводят в хроматограф по 5-10 мкл не менее трех раз и измеряют площадь пика, затем вычисляют среднее значение.

Временем удерживания 1-нафтилтиомочевины 3,5 мин.

Условия проведения градуировки и анализа должны быть строго постоянными и

одинаковыми.

5.3.7. Обработка результатов испытаний.

Массовую долю 1-нафтилтиомочевины (X), %, вычисляют по формуле:

S x Cгр x Vгр x 100

X = -------------------------

Sгр x Vпр x mпр

где  	S, (Sгр) - площадь хроматографического пика 1-нафтилтиомочевины в испытуемом (градуировочном) растворе, мЕОПхс, сек;

Сгр - массовая концентрация 1-нафтилтиомочевины в градуировочном растворе, мг/см3;

Vпр, (Vгр) - объем хроматографической дозы испытуемого (градуировочного) раствора, мкп;

mпр - масса навески пробы, мг

За результат измерений принимают среднее значение трех параллельных измерений, граница допустимого интервала относительной суммарной погрешности результата измерений не должны превышать ± 25% (относительных) при доверительной вероятности Р=0,95.

5.4. Определение показателей безопасности

Определение проводят в соответствии с нормативной документацией (НД) «Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности», М., 1998, часть 1 и «Методические рекомендации по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов». Госкомсанэпиднадзор РФ № 01-19/127-17 от 29.11.1995 г. 5.5, Определение показателей эффективности.

Испытания проводят в соответствии с НД «Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности», М., 1998, часть 4 и "Методических рекомендациях по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов" ГКСЭН №01-19/127-17, 1995г.