МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Утверждаю»

Руководитель Департамента

Госсанэпиднадзора

Минздрава России

_______________С.И.Иванов

«31» октября 2000г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению и методам контроля качества

родентицидного средства «Крысид-гель»

ЗАО «Научно-коммерческая фирма «РЭТ» (Россия, Москва)

«Согласовано»

Зампредседателя подкомиссии

По дезинфекционным средствам

Федеральной комиссии по МИБП,

Д и ПКС департамента Госсанэпиднадзора

Минздрава России, академик РАМН

___________________М.Г.Шандала

«9» июля 2000г.

МОСКВА, 2000 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

но применению и методам контроля качества

родентицидного средства «Крысид гель»

Разработаны ЗАО «Научно-коммерческая фирма «РЭТ»

Авторы: В.А. Рыльнчкои, С.Г. Пыхок, О.В. Отрадинская, Г.Н. Заевп. О.И.

Березовский Предназначены для работников дезинфекционных станций, центров Госсанэпиднадзора и других организаций, имеющих право работать с родентицидами.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Средство «Крысид гель» представляет собой концентрат в виде геля серого цвета без запаха. Действующее вещество - 1-нафтилтиомочевина(10%).

1.2. Испытания по биологической эффективности, проведенные на тестовом объекте - серые крысы показали гибель — 70%. Поедаемость приманки, в среднем, составила 17,5% суточного рациона крыс.

1.3. Крысид (Действующее вещество: 1-нафтилтилмочевииа) кристаллический порошок серого цвета, обладает выраженным избирательным действием в отношении грызунов. По острой токсичности для уры 1-НТМ при введении в желудок относится к I классу "Б" по классификации родентицидов. (DL50 - 14,0 мг/кг). Картина острого отравления 1-НТМ характеризуется гемодинамическими расстройствами, отеком легких, явлениями асфиксии, судорогами и анурией. Гибель животных наступает в первые сутки. Для других видов млекопитающих относится ко II-III классу высоко и умеренно опасных веществ. Обладает слабым кумулятивным эффектом (Ккум > 1). В организме подвергается детоксицирующему метаболизму.

При длительном поступлении вещества в организм развивается анемия и наблюдается угнетение функции щитовидной железы. Мутагенным эффектом не обладает в МЯ-тесте.

Местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз не оказывает.

В качестве величины ОБУВ в воздухе рабочей зоны рекомендована величина - 0,05 мг/м.

Крысид-гель не обладает ингаляционной опасностью в насыщающих концентрациях паров. По параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к III классу умеренно опасных веществ по классификации родентицидов (DL50 составляет 200±61,4 мг/кг); у средства слабо выражен кумулятивный эффект; не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, но оказывает выраженное кожно-резорбтивное действие.

1.4. Средство «Крысид гель» предназначено для приготовления отравленных приманок с целью уничтожения серых и черных крыс, домовых мышей. Приманки на основе средства «Крысид гель» применяют в очагах природно-очаговых инфекций, на застроенных и незастроенных частях населенных пунктов, включая жилые помещения, пищевые, детские и лечебные объекты.

2. ПРИМЕНЕНИЕ.

2.1. Отравленные приманки для борьбы с грызунами готовят путем тщательного перемешивания 1 части средства «Крысид гель» с 10 частями пищевой основы (очищенное зерно, крупа, комбикорм и любые другие доброкачественные продукты) до равномерного распределения геля.

2.1. Перед применением  приготовленной приманки  следует провести  предварительный прикорм   в течение  3-6  дней.  Для  этого в специальные емкости  или  на подложках раскладывают неотравленную приманку. Емкости расставляют в местах обитания грызунов (около нор, в местах кормежки, среди укрытий, на путях передвижения, вдоль стен). Это позволяет определить места наилучшей поедаемости, привлечь грызунов к местам раскладки приманки, определить вид наиболее поедаемого продукта.

2.2. По истечении указанного срока, в местах наиболее посещаемых грызунами заменить неотравленный корм приманкой на основе средства «Крысид гель». Состав пищевой основы подбирают, учитывая особенности питания разных видов грызунов и специфику кормовой базы на конкретных объектах.

2.3. Для истребления крыс в каждую  точку раскладывают по 50-100 г приманки; для истребления мышей раскладывают по 5 г. Приманку оставляют на 3-4 дня.

2.4. По окончании цикла работ остатки приманки, подложки и трупы грызунов собрать для последующего сжигания или захоронения.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

3.1. К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный инструктаж и не страдающие заболеваниями крови.

3.2. При работе избегать попадания в рот, в глаза, на кожу. Соблюдать правила личной гигиены: не курить и не принимать пищу. Работать в спецодежде (резиновые перчатки, халат).

3.3. Все работы с гелем, приготовление и расфасовку осуществлять в отведенных для этих целей   помещениях   с   эффективной   обменной   вентиляцией   или   вытяжным шкафом. Разлитый гель засыпать песком, древесными опилками, бумагой и собрать в специальный контейнер для дальнейшей утилизации.

3.4. По окончании работы столы и инструменты следует протереть ветошью или мягкой бумагой, после этого промыть 10% раствором соды, а затем водой. Спецодежду обезвреживают путем замачивания в содовом растворе в течение 5-6 часов с последующей стиркой. Руки необходимо вымыть теплой водой с мылом.

3.5. Средство «Крысид гель» и приманки следует хранить в таре с этикеткой «ЯД» в специально отведенном запирающемся шкафу (сейфе) или на складах, приспособленных для хранения родентицидов, проводя регистрацию расхода и прихода препарата.

3.6. Места хранения и использования средства «Крысид гель» и приготовленных приманок должны быть недоступны детям и домашним животным, отдельно от запасов пиши, воды, фуража. Люди, работающие или проживающие на обрабатываемых объектах, должны быть проинструктированы о наличии родентицида и мерах предосторожности.

3.7. На пищевых предприятиях, пищевых точках (кухни, буфеты и т.д.), в продуктовых и фуражных складах применять средство только в специальных емкостях (например «Контейнер-М», «Контейнер-К»).

3.8. Собранные трупы грызунов и подложки, следует закопать в землю на глубину 0,5 м или сжечь.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ.

4.1. Общая  тактика  доврачебной   помощи  сводится   к  отстранению  пострадавшего  от контакта с препаратом. При загрязнении кожных покровов - удалить средство с кожи и промыть её теплой водой.

4.2. При попадании средства в желудок необходимо немедленно дать выпить несколько стаканов тёплой воды и вызвать рвоту механическим раздражением задней стенки глотки. Процедуру повторить! Затем провести промывание желудка активированным углем (2 столовых ложки на 1 литр воды). Затем дают выпить противоядовитую смесь ТУМ (1г танина, 2г активированного угля, 1г жженой магнезии) 2-3 столовых ложки на 2 стакана воды. Спустя 5-10 минут дать солевое слабительное.

4.3. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой, после чего закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия (альбуцида).

После всех процедур пострадавшему дать крепкий сладкий чай с аскорбиновой кислотой.

4.4. После оказания первой помощи срочно обратиться к врачу.

5. Физико-химические и аналитические методы контроля качества средства.

5.1. Определение внешнего вида

Внешний вид средства определяют визуальным осмотром пробы, помещенной в стакан типа Н-1-25 ТС по ГОСТ 25336-82, на белом фоне.

5.2. Определение массовой доли 1-нафтилтиомочевины

Определения проводят методом обратно-фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ).

Измерение доли 1-нафтилтиомочевины в образце средства основано на разбавлении последнего водой и экстракции 1-нафтилтиомочевины из водной фазы хлористым метиленом, последующего упаривания растворителя, растворении сухого остатка в ацетонитриле и определении методом ОФ ВЭЖХ количественной оценки 1-нафтилтиомоче-вины методом внешнего стандарта.

5.2.1. Средства измерений, посуда, вспомогательные устройства, реактивы.

Хроматограф аналитический жидкостный типа НР 1100 фирмы «Хьюлетт - Паккард», (США), с диодно - матричным детектором и термостатом (позволяющим как минимум бинарное градиентное элюирование), снабженный:

- аналитическая  колонкой типа ACCUBOND ODS 5мкм длиной 25 см и внутренним диаметром 4,6 мм (J&W Scientific).

- компьютерной системой регистрации и количественной обработки хроматограмм.

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса по ГОСТ 24104-88 (с наибольшим пределом взвешивания 200 г.)

Пипетки с одной меткой 2-2-10 и 2-2-50 по ГОСТ 29169-91

Пипетка градуированная 1-1-2-5 по ГОСТ 29227-91

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74

Колбы конические Кн-2-50 ГС по ГОСТ 25336-82

Колбы круглодонные К-1-100 по ГОСТ 25336-82

1-нафтнлтиомочевина - аналитический стандартный образец, или технический продукт с точно установленным содержанием основного вещества

Стаканчик для взвешивания СВ-19/9 по ГОСТ 25336-82

Стакан В-1-250 ТС по ГОСТ 25336-82 Воронка ВД-3-250 но ГОСТ 25336-82 Цилиндр 2-100 по ГОСТ 1770-74

Фарфоровая ступка 4 с пестиком но ГОСТ 9147-80

Палочки стеклянные длиной 12-16 см

Шпатель

Испаритель ротационный ИР-1М2 по ТУ 25-1173.102-84

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72

Натрий сернокислый, чда. по ГОСТ 4166-76, прокаленный

Метилен хлористый (дихлорметан), хч, по ТУ 6-09-2662-77

Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, ОП-№ осч, по ТУ 6-09-14-2167-84

Допускается  использовать  посуду  и   реактивы,  изготовленные  по  другой   нормативно-технической документации, в т.ч. импортные, с квалификацией не ниже указанных, а также средства измерения и вспомогательные устройства, с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных, гарантирующих требуемую точность анализа.

5.2.2.Условия проведения хроматографирования

Вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Устанавливают рабочие параметры детектора, необходимые для регистрации хроматограмм при длине волны 250 мн.

Одну из емкостей для растворителей заполняют дистиллированной водой (растворитель А), другую ацетонитрилом (растворитель В).

Поддерживая температуру в термостате колонок равной 25°С, колонку уравновешивают элюентом следующего состава: 60% - А и 40 % - В, при скорости потока 1.5 см3/мин. Градуировку прибора и анализ проб средства проводят при той же скорости потока элюента и следующем программировании его состава: 0 мин - 60% А 40% В; 15 мин - 100% В: 20 мин - 100% В; 20,1 мин - 60% А и 40% В; 25 мин - 60% А и 40% В.

После замены аналитической колонки условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимости, корректировке.

5.2.3.Приготовление градуировочного раствора

Для приготовления градуировочного раствора взвешивают 0.01 г 1- нафтилтиомочевины. записывая результаты взвешивания до четвертого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см и растворяют в ацетонитриле. После растворения навески доводят объем раствора до метки. Приготовленные растворы хранят в колбах с притертыми пробками при температуре от 0°С до плюс 5°С в течение не более 2-х недель. Аналитический стандартный образец хранят при температуре от 0°С до 5°С.

5.2.4. Градуировка прибора

Градупровочный раствор вводят в хроматограф по 5-10 мкл не менее трех раз и измеряют площадь пика 1-нафтилтиомочевины при длине волны 250 нм. Градуировку повторяют в конце рабочего дня. При наличии автосамплера (устройства для автоматического ввода проб) запломбированный пузырек с градуировочным раствором 1-нафтилтиомочевины помещают в ею штатив. Из полученных в течение дня значений вычисляют среднее шаченпе плошали.

5.2.5.	Подготовка пробы к анализу

Пробу средства тщательно перемешиваю г. отбирают в фарфоровую ступку около 10 г и растирают пестиком до гомо1енного состояния. Затем взвешивают в стакане 0.15 г гомогенизированной   пробы   (результат   взвешивания   в   г   записывают   до   четвертого десятичного знака), добавляют 100 см3 дистиллированной воды, тщательно перемешивают стеклянной палочкой, переносят в делительную воронку, после чего трижды экстрагируют.

Для каждой экстракции берут по 10 см3 хлористого метилена, предварительно ополаскивая им стакан и палочку. Полученные экстракты объединяют, высушивают   безводным сульфатом натрия, количественно переносят в круглодонную колбу и упаривают на водяной бане (температура бани  не  должна  превышать  35-40°С).   К  сухому  остатку  в  колбе добавляют пипеткой 50 см3 ацетонитрила, содержимое колбы тщательно перемешивают и вводят в хроматограф.

Готовят рабочие растворы из трех параллельных навесок средства.

5.2.6.Проведение анализа

Каждый рабочий раствор вводят в хроматограф но 5-10 мкл не менее трех раз и измеряют площадь пика и вычисляют среднее значение.

Время удерживания 1-нафтилтиомочевины 3,2 мин.

Условия   проведения   градуировки   и   анализа   должны   быть   строго   постоянными   и одинаковыми.

5.2.7. Обработка результатов испытаний.

Массовую долю 1-нафтилтиомочевины (X), %, вычисляют по формуле:

S x CГР x VГР x 100

X = ----------------------------,

SГР x VПР x mПР

где S, (SГР)- площадь хроматографического пика 1-нафтилтиомочевины в испытуемом (градуировочном) растворе. мЕОПхс (миллиединицы оптической плотности) сек:

CГР - массовая концентрация 1-нафтилтиомочевины в градуировочном растворе, мг/см3,

VПР (VГР) - объем хроматографируемой дозы испытуемого (градуировочного) раствора, мкл

mПР - масса навески пробы, мг

За результат измерений принимают среднее значение трех параллельных измерений, граница допустимого интервала относительной суммарной погрешности результата измерений не должны превышать ± 10% (относительных) при доверительной вероятности Р=0.95.

5.3. Определение показателей безопасности

Определение проводят в соответствии с нормативной документацией (НД) «Методы испытаний дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности», М.. 1498. часть 1 и «Методические рекомендации по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов». Госкомсанэпиднадзор РФ № 01-19/127-17 от 29.11.1995 г.

5.4. Определение показателей эффективности.

Испытания  проводят в соответствии  с  НД «Методы  испытаний  дезинфекционных средств для оценки их безопасности и эффективности». М., 1998, часть 4 и "Методических рекомендациях по оценке эффективности, токсичности и опасности родентицидов" ГКСЗН №01-19/127-17. 1995г.