ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства «ДЕЗЭФЕКТ»

на предприятиях мясной промышленности

(ЗАО «Центр дезинфекции», Россия)

Инструкция разработана в лаборатории гигиены производства и микробиологии Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова (ВНИИ мясной промышленности им. Горбатова) совместно с научно-исследовательским институтом дезинфектологии (НИИД).

от ВНИИМП: зав. лабораторией гигиены производства и микробиологии, Д.В.Н., профессор Ю.Г. Костенко; н.с. М.Ю. Минаев; с.н.с. В.О. Рыбалтовский.

от НИИД: ведущий научный сотрудник, к.м.н. Г.П. Падкратова; ведущий научный сотрудник, К.Х.Н:. А.Н. Сукиасян.

Инструкция предназначена для работников мясной отрасли при осуществлении процессов технологической мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства «ДЕЗЭФЕКТ», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы контроля концентрации рабочих растворов средства и полноты смывания его остаточных количеств с поверхностей обрабатываемых объектов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Средство «ДЕЗЭФЕКТ» — концентрат светло-зеленого цвета, хорошо смешивающийся с водой. Представляет собой композицию, содержащую в качестве действующих веществ комплекс 2-х четвертичных аммониевых соединений — n алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,5 %),n-алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорид (4,5 %) и другие компоненты. Показатель концентрации водородных ионов, рН=10,5±1,5. Срок годности средства составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов —14 суток. Средство выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью 20 л, 10 л, 5 л, 3 л ив пластмассовых флаконах вместимостью 1 л с дозирующим устройством.

- Средство «ДЕЗЭФЕКТ» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептокков, сальмонелл. Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.

1.3.	По параметрам острой токсичности средство «ДЕЗЭФЕКТ» относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары). Средство оказывает слабое местно-раздражающее действие в виде концентрата на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным действием.

Рабочие концентрации при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия, при повторных воздействиях вызывают сухость кожи. В форме аэрозоля при использовании способа орошения средство вызывает раздражение верхних дыхательных путей.

1.4.Средство «ДЕЗЭФЕКТ» предназначено для дезинфекции любых видов оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений, изготовленных из всех видов материалов, разрешенных для использования на предприятиях мясной промышленности.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

■ ■

Рабочие растворы средства «ДЕЗЭФЕКТ» готовят в емкости путем смешивания средства с водопроводной водой.

Для приготовления растворов средства, предназначенных для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, в некоторых случаях для усиления моющих свойств к растворам добавляют кальцинированную соду.

При приготовлении рабочих растворов руководствуются расчетами, приведенными в таблице 1.

Рабочие растворы средства ДЕЗЭФЕКТ (0,5; 1,0% водные растворы) готовят разведением средства водой. Для приготовления рабочих растворов следует пользоваться таблицей

Таблица 1

| Требуемая концентрация, % | Количества средства и воды в расчете на 1л |
| --- | --- |
| Посредству | ПоДВ | Кол-во средства, мл | Количество поды, мл |
| 0,5 | 0,046 | 5 | 995 |
| 1,0 | 0.092 | 10 | 990 ' |

-3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

- Дезинфицирующее средство «ДЕЗЭФЕКТ» предназначено для дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях мясной промышленности. Кроме этого, средство «ДЕЗЭФЕКТ» может применяться для дезинфекции производственных и подсобных помещений.

- Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности», т.е. после предварительной мойки и ополаскивания.

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 5—10 мин.

- Перед дезинфекцией производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо промыть (обезжирить) щелочными, а при необходимости и кислотными техническими моющими средствами для удаления имеющихся белково-жировых отложений.

- После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

- Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные столы, разделочные доски, стеллажи, сосисочные автоматы, шприцевальные аппараты и т.д.), подвергают механической очистке от пищевых остатков, обезжиривают путем мытья щелочными моющими растворами с последующим промыванием горячей водой. Дезинфекцию проводят в течение 60 мин 0,5% раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ» из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора смывают струей воды или в проточной воде в течение 20 мин до полного смывания дезинфектанта.

- Дезинфекцию оборудования (волчки, куттера, мешалки) осуществляют механизированным способом путем заполнения и циркуляции в них 0,5% раствора средства «ДЕЗЭФЕКТ» в течение 60 мин с последующим промыванием холодной водой в течение 15—20 мин.

Все съемные части оборудования (волчок, шприцы, котлетные автоматы, пельменные автоматы, мясорубки и т.д.) подвергают механической очистке от остатков сырья, обезжиривают путем мытья горячими щелочными моющими растворами, промывают горячей водой и дезинфицируют путем погружения на 60 мин в передвижную ванну с 0,5% раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ» с последующим промыванием струей воды или в

Таблица 2 Режимы дезинфекций различных объектов растворами средства «ДЕЗЭФЕКТ»

| Объекты дезинфекции | Показатели рабочего раствора «ДЕЗЭФЕКТ» | Время обеззараживания, мин | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация (по объему) | Температура,С |  |  |
| Разделочные столы, оборудование (куттер, фаршемешалка) | 0.5 | 20 | 60 | Циркуляция раствора при включенной машине или протирание |
| Доски разделочные, транспортеры | 0.5 | 20 | 60 | Протирание и орошение |
| Тара (лотки, противни, ковши и др.) | 0.5 | 20 | 60 | Протирание и орошение |
| Пол, стены | 1.0 | 20 | 30 | Протирание и орошение |
| Инвентарь, в т.ч. ножи разделочные | 0,5 | 20 | 60 | Погружение |
| Съемные части оборудования (волчка, кулера и др.) | 0,5 | 20 | 60 | Погружение |

проточной холодной воде до отсутствия остаточных количеств дезинфицирующего средства с моющим эффектом в течение 15—20 мин.

3.8.Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды (ведра, лотки, мелкие детали машин и т.д.) осуществляют погружением на 60 мин в передвижную ванну с 0,5% раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ» с последующим промыванием в холодной воде в течение 15—20 мин.

Дезинфекцию крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят протиранием и орошением 0,5% раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ», после чего промывают водой в течение 5—10 мин.

3.9.	Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для съемки шкур и др.), обрабатывают по п.3.5.

Конкретный вид оборудования, встречающийся на предприятиях мясной промышленности, подвергают санитарной обработке средством «ДЕЗЭФЕКТ» в соответствии с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей. промышленности» и руководствуясь пп. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 настоящей инструкции.

ЗЛО. Поверхность стен (кафельные), дверей ежедневно протирают ветошью, смоченной 1,0% раствором при экспозиции 30 мин.

3.11.Уборка полов проводится ежесменно путем протирания ветошью,  смоченной 1,0% раствором средства «ДЕЗЭФЕКТ» при экспозиции 30 мин.

Физико-химические и аналитические методы контроля качества дезинфицирующего средства с моющим эффектом «ДЕЗЭФЕКТ» изложены в п.6.

3.12.Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- На каждом мясоперерабатывающем предприятии санитарную обработку оборудования и тары проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщицы, мойщики, аппаратчики.

- К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайном отравлении.

- При работе со средством «ДЕЗЭФЕКТ» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях. В соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности.

- При работе со средством «ДЕЗЭФЕКТ» необходимо избегать его попадания на кожу и в глаза.

- При распылении использовать средства защиты органов дыхания  универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «В» и глаз — герметичными очками.

- При всех работах со средством «ДЕЗЭФЕКТ» необходимо защищать кожу рук резиновыми перчатками.

- Помещения, где распыляют средство «ДЕЗЭФЕКТ», должны быть снабжены приточно-вытяжной механической вентиляцией.

- Средство «ДЕЗЭФЕКТ» следует хранить отдельно от продуктов питания и в местах, не доступных детям.

- В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: ывесить инструкции по приготовлению ра6очих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

4.10. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок) или разбавлять разлитое средство большим количеством воды.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При распылении средства «ДЕЗЭФЕКТ» без средств защиты может возникнуть раздражение органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании концентрата средства «ДЕЗЭФЕКТ» на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.

- При попадании средства «ДЕЗЭФЕКТ» в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 10—15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту.

- При попадании средства «ДЕЗЭФЕКТ» в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды, затем принять 10—20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА

«ДЕЗЭФЕКТ»

6.1.Контролируемые показатели качества и нормы Действующими веществами в средстве «ДЕЗЭФЕКТ» является смесь

равных количеств двух четвертичных аммониевых солей (ЧАС) — алкил-диметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорида.

Дезинфицирующее средство «ДЕЗЭФЕКТ» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С, показатель концентрации водородных ионов (рН) средства и массовая доля ЧАС (суммарно).

В нижеследующей таблице приводятся контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

6.2.Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства «ДЕЗЭФЕКТ» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром мм

Таблица 3 Показатели качества дезинфицирующего средства «ДЕЗЭФЕКТ»

| п/л | Наименование показателей | Норна |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета |
| 2 | Запах | Приятный, применяемой отдушки |
| 3 | Плотность при 20 С. г/см | 1,055 ±0,005 |
| 4 | Показатель преломления при 20 С | 1,378 ± 0,ООЗ |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов | 10,5+ 1,5 |
|  | (рН) |  |
| 6 | Массовая дол» ЧАС (суммарно), % | 8,5- 10,0 |

наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.3.Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят с помощью ареометра или пикнометра согласно ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.4.Определение показателя преломления при 20°С

Показатель преломления при 20°С измеряют рефрактометром в соответствии с ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения коэффициента преломления».

6.5.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) рН средства определяют потенциометрическим методом по ГОСТ

22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.6.	Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

6.6.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюреткг 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2.	Подготовка к анализу

- Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия 0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде
в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

- Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см воды, прибавляют 0,5 см уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.6.2.3.	Определение поправочного коэффициента раствора додецил
сульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-вод-ного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3 или 10 см' раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. При этом непосредственно перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.6.3.	Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «ДЕЗЭФЕКТ» от 0,8 до 1,2 г, взятую с точностьюдо0,0002г,количественнопереносят

бу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства «ДЕЗЭФЕКТ» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.6.4. Обработка результатов

Массовую долю ЧАС (суммарно) (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00151-V • К- 100- 100

х-

m-V,

где 0,00151 — масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора

додецилсульфата натрия концентрации точно

С (C,,H,5SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г; V — объем титруемого раствора додецилсульфата натрия

концентрации С (C13H15SO4Na) = 0,004моль/дм3,

равный 5 см3; К — поправочный коэффициент раствора додецилсульфата

натрия концентрации С (C^H^SO^Na)  0,004 моль/дм3; 100 - разведение анализируемой пробы; V, — объем раствора средства ДЕЗЭФЕКТ, израсходованный

на титрование, см3; m — масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5,0 при доверительной вероятности 0,95.

6.7. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ - ЧАС (СУММАРНО) В РАБОЧИХ РАСТВОРАХ

Для анализа действующих веществ в рабочих растворах используется описанная выше (п. 6.5.) методика двухфазного титрования с той лишь разницей, что раствор додецилсульфатанатрия титруется■

ми растворами. При этом при анализе 0,2% рабочего раствора проводится титрование рабочим раствором 1 см3 раствора додецилсульфата натрия, при анализе 0,5% рабочего раствора рабочим раствором титруются 3 см3 раствора додецилсульфата натрия.

Массовую долю ЧАС (суммарно) в рабочих растворах (Y) в процентах вычисляют по формуле:

0,00151-V К-100
Y=	,

V1

где 0,00151 — масса суммы ЧАС, соответствующая I см1 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C|2HMSO4Na) = 0,004 моль/дм3, г; V — объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (Cl2H,5SO4Na) = 0,004моль/дм3, равный 5 см3; К — поправочный коэффициент раствора додецилсульфата

натрия концентрации С (C12H,5SO4Na) = 0,004 моль/дм3; V, — объем раствора средства ДЕЗЭФЕКТ, израсходованный на титрование, см3;

6.8. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЧАС (СУММАРНО) В СМЫВНЫХ ВОДАХ С ОБОРУДОВАНИЯ

Содержание четвертичных аммониевых солей в смывных водах контролируют фотоколориметрическим методом с использованием комплексного красителя (эозин Н и сульфат меди).

6.8.1.	Оборудование и реактивы

Весы аналитические любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 0,0002 г.

Фотоэлектрокол ори метр ФЭК-056 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2 по ГОСТ 1770-74.

Пипетки 4-1-1, 6-1-5, 6-1-10 по ГОСТ 20292-74.

Эозин-Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73, 0,05% водный раствор.

Медь сернокислая по ГОСТ 897-68.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Вода питьевая по СанПиН 2.1.4.559-96, используемая для промывания технологического оборудования.

6.8.2.	Подготовка к анализу

6.8.2.1. Приготовление раствора красителя50 мг эозина растворяют в 100 см3 дистиллированной воды, затем прибавляют 50 мг меди сернокислой и взбалтывают. Получается мутный раствор красного цвета.

Раствор красителя следует готовить перед использованием. Годен он к использованию в течение 6 часов после приготовления, и перед каждым отбиранием раствора его следует взбалтывать. 6.8.3. Проведение анализа

В мерные колбы вместимостью 25 см3 до метки наливают анализируемые смывные воды и образец сравнения. Образцом сравнения служит вода, используемая для промывания оборудования. Отбирают ее до поступления на промывание оборудования.

К смывным водам и образцу сравнения в мерные колбы прибавляют по 0,5 см3 раствора красителя и после 5-минутного выдерживания определяют оптическую плотность при длине волны 540 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм относительно образца сравнения.

Процесс промывания оборудования продолжают до нулевого уровня оптической плотности, который достигается при содержании ЧАС 0,6 мг/ дм3 и менее. После достижения нулевого значения оптической плотности промывание продолжают еще 2 минуты. Чувствительность метода — 0,6 мг/дм3.