Инструкция

по применению средства "Дезэфект"

(ЗАО "Центр дезинфекции", Россия)

для дезинфекции и предстерилизационнои очистки

Москва, 2005г.

Инструкция

по применению средства "Дезэфект" (ЗАО "Центр дезинфекции", Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки

Инструкция разработана ФГ'УН «Научно-исследовательским институтом дезинфектологии» Роспотребнадзора,

Авторы: Федорова Л.С, Пантелеева Л,Г., Цвирова И.М.,

Абрамова И.М.. Дьяков В,В., Панкратова Г,П., Рысина Т.З.

- Общие сведения

1.1. Средство «Дезэфект» - прозрачная жидкость зеленого цвета, хорошо смешивающаяся с водой. Содержит комплекс 2-х четвертичных аммониевых соединений - n-алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,5 %), n-алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид (4,5 %) в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки. Срок годности средства составляет 5 лет. Срок годности рабочих растворов - 14 суток. РН составляет 10,5 ±1,5.

1.2. Средство «Дезэфект» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза, особо опасных инфекций (чума, холера, легионеллез), грибов рода Кандида и Трихофитон, вирусов парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, рота-, полно-, энтеровирусов, аденовирусов, вирусов гриппа, герпеса, а также моющими свойствами.

Средство имеет хорошие дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.

1.3. По параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу малоопасных веществ (при введении в желудок и при ингаляционном воздействии летучих компонентов), не оказывает сенсибилизирующего воздействия; в виде концентрата обладает умеренным местно-раздражающим действием. Рабочие растворы при повторных аппликациях могут вызывать сухость и шелушение кожи, а в виде аэрозоля обладают раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.

ОБУВ для смеси ЧАС (аэрозоль) в воздухе рабочей зоны составляет 1 мг/м .

1.4. Средство «Дезэфект» предназначено для:

-дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, уборочного материала, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой (кандидозы, дерматофитии) и вирусной (включая гепатиты и ВИЧ-инфекцию) этиологии в инфекционных очагах, в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории), детских учреждениях при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;

- дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек, санитарно-технического оборудования в очагах особо опасных инфекций (чума, холера);

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) в ЛПУ;

дезинфекции, совмещенной с окончательной очисткой эндоскопов переддезинфекцией высокого уровня (ДВУ) в ЛПУ;

-проведения генеральных уборок в ЛПУ и детских учреждениях;

-дезинфекции, в том числе методом орошения, автотранспорта для перевозки людей, продовольствия, животных, товаров народного потребления и продукции технического назначения;

-профилактической дезинфекции в детских учреждениях, на предприятиях общественного питания и коммунальных объектах;

- профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые и промышленные кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и пр.) в ЛПУ, а также в учреждениях, магазинах, театрах, офисах и т.д.

2.Приготовление рабочих растворов

Растворы средства «Дезэфект» готовят в емкости из любого материала путем смешивания средства с водопроводной водой.

При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетом, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | При отсутствии дозирующего устройства |
| --- | --- |
|  | Количество компонента, необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: |
|  | 1 л | 10л |
|  | Средство, мл | Вода, мл | Средство, мл | Вода, мл |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,1 | 1,0 | 999,0 | 10.0 | 9990,0 |
| 0,4 | 4,0 | 996,0 | 40,0 | 9960,0 |
| 0,8 | 8,0 | 992,0 | 80,0 | 9920,0 |
| 2,3 | 23,0 | 977,0 | 230,0 | 9770,0 |
| 3,8 | 38,0 | 962,0 | 380,0 | 9620,0 |

3. Применение средства «Дезэфект»

3.1. Растворы средства «Дезэфект» применяют для дезинфекции перечисленных в п. 1.4. объектов, а также для дезинфекции изделий медицинского назначения, совмещенной с их предстерилизационной (окончательной перед ДВУ) очисткой в соответствии с режимами, указанными в табл.2-11.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения. Используют растворы комнатной температуры.

3.3. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м2. Работу со средством способом протирания можно проводить в присутствии больных.

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта или автомакса при норме расхода 300 мл/м2 или с помощью других аппаратов (типа «Квазар») при норме расхода 150 мл/м2, добиваясь равномерного и обильного смачивания. По истечении экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхности сухой ветошью.

Санитарно-техническое оборудование орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или чистят ершом, щеткой.

3.4. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут.

3.5. Белье замачивают в растворе из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными полностью погружают в дезинфицирующий раствор. После дезинфекции их промывают проточной водой в течение 3 минут.;

3.7. При проведении генеральных уборок в детских учреждениях руководствуются режимами, представленными в табл.2; в соматических и хирургических стационарах - в таблице 3, в противотуберкулезных стационарах – в таблице 4, в кожно-венерологических - в таблице 5.

3.8. При проведении профилактической дезинфекции на коммунальных объектах (гостиницы, общежития и т.д.), предприятиях общественного питания, на транспорте руководствуются режимами, представленными в табл.2., в банях, парикмахерских, бассейнах, санпропускниках - в табл. 5 (для дерматофитий).

3.9.Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическую дезинфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции проводят 1 раз в квартал. Дезинфекцию воздуховодов проводят только по эпидпоказаниям.

Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров, системы общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решетки и накопители конденсата, воздухоприемник, воздухораспределители и насадки. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором. Для профилактической дезинфекции используют 1% растворы средства «Дезэфект» способом орошения или протирания при времени дезинфекционной выдержки 60 мин соответственно. Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе и дезинфицируется способом орошения или погружения в 2,3% раствор средства на 120 мин, либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

После дезинфекции обработанные объекты промываются водопроводной водой и проветриваются.

3.10.Изделия медицинского назначение, в том числе однократного применения, полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя им с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. По окончании дезинфекции изделия погружают в емкость с водой на 10 мин., затем промывают проточной водой в течение 30 сек. Изделия однократного применения после дезинфекции утилизируют.

3.11 .Средство «Дезэфект» применяют для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной перед ДВУ) очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, металлы, пластмассы, резины), в том числе стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним, в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл.9-11.

При дезинфекции эндоскопов, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, используют технологию обработки, изложенную в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях (утв. МЗ РФ , 2003г., СП 3.1.1275-03) и в «Методических указаниях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним» (утв. МЗ РФ 04.03.2004г., МУ 3.5.1937-04).

3.12. Для дезинфекции, в том числе, совмещенной с предстерилизационной очисткой (окончательной - перед ДВУ эндоскопов) изделий медицинского назначения, средство может быть использовано многократно, в течение всего срока годности рабочего раствора, при условии, если вид рабочего раствора не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида рабочего раствора (помутнение или изменение цвета раствора; образование хлопьев или осадка; появление налета на стенках емкости и др.) его необходимо заменить.

3.13. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеиновой пробы - на наличие остаточных количеств щелочных компонентов раствора средства. Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях

«Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.)

Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов при бактериальных и вирусных (респираторные инфекции, герпес) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззара живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 0,8 | 30 60 | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными | 0,8 | 60 | Погружение или протирание |
| Изделия медицинского назначения -из пластмасс, металлов, стекла - из резин, -микропипетки | 2,3 | 30 | Погружение |
|  | 3,8 | 30 |  |
| Посуда без остатков пищи | 0,4 0,8 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,3 | 120 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,8 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,3 | 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,8 | 30 60 | Двукратное протирание Двукратное орошение |
| Уборочный материал | 2,3 | 60 | Погружение |

Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов при вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, ротавирусных гастроэнтеритах, полиомиелите, энтеровирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,3 | 60 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из: |  |  | Погружение |
| - металлов, пластмасс, стекла | 2,3 | 30 |  |
| - резин | 3,8 | 30 |  |
| микропипетки | 3,8 | 30 |  |
| Стоматологические инструменты | 2,3 | 30 |  |
| Эндоскопы жесткие и гибкие и медицинские инструменты к ним | 2,3 3,8 | 30 10 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов стекла, резин, пластмасс | 2,3 | 60 | Погружение или двукратное протирание |
| Посуда без остатков пищи | 2,3 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,8 | 120 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,3 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью | 2,3 | 120 |  |
| Белье,загрязненное фекалиями | 3,8 | 120 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,3 | 60 | Двукратное протирание или орошение |
| Уборочный материал | 3,8 | 120 | Погружение |

Таблица 4.

Режимы дезинфекции объектов при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,3 3,8 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов, в том числе стоматологические инструменты | 3,8 | 60 | Погружение |
| Эндоскопы жесткие и гибкие и медицинские инструменты к ним | 2,3 3,8 | 60 30 |  |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс | 2,3 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 2,3 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,8 | 120 |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,3 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,3 3,8 | 120 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,3 3,8 | 120 60 | Протирание или двукратное орошение |
| Уборочный материал | 2,3 | 120 | Замачивание |

Таблица 5.

Режимы дезинфекции объектов при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Время обезза-раживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Трихофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель | 2,3 3,8 | 120 60 | 180 120 | Протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов - стоматологические инструменты | 2,3 3,8 3,8 | 60 60 | 120 60 | Погружение |
| Эндоскопы жесткие и гибкие и медицинские инструменты к ним | 2,3 3,8 | 60 30 | - | Погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резин, пластмасс | 3,8 | 30 | 60 | Погружение или протирание |
| Посуда без остатков пищи | 2,3 0,8 | 30 120 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 3,8 | 60 | - |  |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,8 2,3 | 120 30 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,3 3,8. | 60 30 | 120 60 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,3 3,8 | 120 60 | 120 60 | Двукратное протирание или орошение |
| Уборочный материал | 2,3 | 60 | 120 | Замачивание |

Таблица 6.

Режимы дезинфекции объектов при чуме

| Объект Обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ Обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 0,1 0,4 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда столовая, чайная | 0,1 0,4 | 30 15 | Погружение |
| Белье | 2,3 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,8 2,3 | 90 60 | Погружение |
| Выделения больного (кал, моча) | 2.3 3,8 | 90 60 | Заливают двойным объемом раствора |
| Посуда из-под выделений | 2,3 3,8 | 120 60 | Погружение |
| Уборочный материал | 2,3 3,8 | 90 60 | Погружение |

Таблица 7.

Режимы дезинфекции объектов при холере

| Объект Обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 0,1 0,4 | 15 5 | Протирание или орошение |
| Посуда столовая, чайная |  | 15 5 | Погружение |
| Белье | 0,8 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,8 | 60 | Погружение |
| Посуда из-под выделений (горшки, ведра, подкладочные клеенки, судна и др.) | 0,8 2,3 | 120 90 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,3 | 60 | Двукратное протирание или орошение с интервалом 30 мин. |
| Уборочный материал | 2,3 | 60 | Погружение |

Таблица 8

Режимы дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

| Объекты обеззараживания | Концентрация раствора по препарату,% | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемник и воздухораспределители* | 1,0 | 60 | Орошение, протирание |
| Воздушные фильтры* | 2,3 | 120 | Погружение |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата |  | 60 | Протирание |
| Воздуховоды | 1,0 | 60 | Орошение |

Перед дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором

Таблица 9.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Дезэфект»

| Этапы обработки | Концентрация рабочего раствора,% | Температура рабочего раствора,°С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 2,3 | 50° С | 60 |
|  | 3,8 | 50° С | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, щетки (изделия из резин и пластмасс обрабатываются ватно-марлевым тампоном или тканевой салфеткой), каналов изделий - при помощи шприца: •изделий с простой конфигурацией, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; •изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | 2,3 | Не регламентируется | 0,5 |
|  | 3,8 | Не регламентируется | 0,5 |
|  | 3,8. | Не регламентируется | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | - | Не регламентируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | - | Не регламентируется | 0,5 |

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, особо опасных инфекций (чумы, холеры).

Таблица 10.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Дезэфект»

| Этапы обработки | Концентрация рабочего раств, % | Температура, °С | Время выдержки/обработки, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов | 3,8 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: Гибкие эндоскопы: •инструментальный канал очищают щеткой; •внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; •наружную поверхность моют при помощи марлевой салфетки. Жесткие эндоскопы: •каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки; •каналы промывают при помощи шприца. | 3,8 3,8 | Не менее 18 Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | - | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | - |  | 1,0 |

Примечание: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии, возбудителей особо опасных инфекций.

Таблица 11.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицинских инструментов к эндоскопам растворами средства «Дезэфект»

| Этапы обработки | Концентрация рабочего раствора, % | Температура, °С | Время выдержки/ обработки, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 2,3 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же Растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание): • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; •внутренних открытых каналов - при помощи шприца | 2,3 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца) | - | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца) | - | Не нормируется | 1,0. |

Примечание: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и 1рибковой (кандидозы) этиологии.

- Меры предосторожности

4.1. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, избегая его попадания в глаза и на кожу.

4.2. Работы со средством способом протирания можно проводить в присутствии пациентов.

4.3. Работы со средством способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РГТГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, а глаз - герметичными очками и в отсутствии пациентов.

4.4. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы лицо и руки следует вымыть с мылом.

5.Меры первой помощи

5.1. При попадании средства на кожу следует сразу промыть это место под проточной водой.

5.2. При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть их водой в течение 10-15 мин., после этого в глаза следует закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать!

5.4. При нарушении правил проведения работ способом орошения могут возникнуть признаки острого отравления в виде раздражения слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз (першение, кашель, удушье, слезотечение и др.). В этом случае пострадавшего необходимо вывести из обработанного помещения, дать ему прополоскать рот водой и теплое питье (чай, молоко). При необходимости обратиться к врачу.

6. Физико-химические и аналитические методы

контроля качества дезинфицирующего средства

«Дезэфект»

6.1. Действующими веществами в средстве «Дезэфект» является смесь двух четвертичных аммониевых солей (ЧАС) - алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида.

6.2. Дезинфицирующее средство «Дезэфект» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид; запах, плотность при 20°С, показатель преломления при 20°С,  показатель концентрации водородных ионов (рН) и массовая доля ЧАС (суммарно).

В таблице 12 приводятся контролируемые показатели и нормативы  по каждому из них.

Таблица 12

Нормативные показатели средства «Дезэфект»

| № п/п | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость зеленого цвета |
| 2 | Запах | Приятный, применяемой отдушки |
| 3 | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,055 + 0,005 |
| 4 | Показатель преломления при 200С | 1,378 + 0,003 |
| 5 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 10,5 + 1,5 |
| 6 | Массовая доля ЧАС (суммарно), % | 8,5-10,0 |

6.3. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства «Дезэфект» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см3 наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

6.4. Определение плотности при 20°С

Определение плотности при 20°С проводят с использованием одного из двух методов, описанных в Государственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск I, с. 24): метода I с помощью пикнометра либо метода 2 с помощью ареометра.

6.5. Определение показателя преломления при 20°С

Показатель преломления при 20°С измеряют рефрактометром согласно Государственной Фармакопеи СССР XI издания (выпуск 1, с. 29).

6.6. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

рН препарата определяют потенциометрически в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 113),

6.7. Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

6.7.1.	Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по. ГОСТ 6709-72.

6.7.2. Подготовка к анализу

6.7.2.1 .Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

6.7.2.2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.7.2.3.Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.7.3.	Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства «Дезэфект» от 0,7 до 1,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства ДЕЗЭФЕКТ при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.7.4.	Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (X) в процентах вычисляют по формуле:

Х= (0,00151*V*К*100*100)/(m*V1)

где 0,00151 - масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (CnHzsSCUNa) = 0,004 моль/дм3, г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия

концентрации С (C12H25SО4Na) = 0,004моль/дм3, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C12H25SО4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 - разведение анализируемой пробы;

V1 - объем раствора средства «Дезэфект», израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5,0 при доверительной вероятности 0,95.

7. Упаковка, транспортировка, хранение

7.1. Средство «Дезэфект» выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью 20 л, 10 л, 5 л, 3 л и в пластмассовых флаконах вместимостью 1 л с дозирующим устройством.

7.2. Транспортирование средства возможно всеми доступными видами транспорта, действующими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя.

7.3. Хранят средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников тепла при температуре от минус 20 °С до плюс 25 0С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.