Инструкция разработана в секторе санитарной обработки оборудования ГНУ ВНИМИ совместно со специалистами НИИ Дезинфектологии Минздрава России.

Инструкция предназначена для работников молочной отрасли, осуществляющих процессы дезинфекции и технологической мойка оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

Инструкция определяет методы и режимы применения средства дезинфицирующего «Дезэфект», требования техники безопасности, технологический порядок дезинфекции, методы, контроля качества средства концентрации рабочих растворов препарата и смываемости с поверхностей дезинфицируемых объектов.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

. 1.1. Средство дезинфицирующее «Дезэфект» производства ЗАО «Центр дезинфекции» (Россия) представляет собой концентрат в виде прозрачной жидкости светло-зеленого цвета, хорошо смешивающуюся с водой. Представляет собой композицию, содержащую в качестве действующих веществ (ДВ) комплекс двух четвертичных аммониевых соединений — н-алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,5 %), н-алкиддиметил (этилбензол) аммоний хлорид — (4,5 %) и другие компоненты.-

Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства составляет 10,5 ± 1,5. Гарантийный срок хранения средства «Дезэфект» - 5 лет со дня изготовления в закрытой упаковке предприятия-илгогори1еля. Рабочие; растворы средства «Дезэфект» стабильны и сохраняют свои свойства в течение 14 суток.

Рабочие растворы средства прозрачные, обладают слабовыраженным моющим действием по отношению к нативному молочному белку и жиру, не портят обрабатываемые поверхности из различных материалов (металл, стекло, дерево, полимерные и другие материалы), не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.

Средство «Дезэфект» — не горюче, не взрывоопасно, совместимо с другими катионными, амфотернымй и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот. Несовместимо с мылами, сульфированными маслами и анионными поверхностно-активными веществами.

•Средство дезинфицирующее «Дезэфект» выпускается в пластмассовых канистрах вместимостью 20 дм3; 10 дм3; 5 дм3; 3 дм3 и в пластмассовых флаконах вместимостью 1 дм3 с дозирующим устройством.

- Средство «Дезэфект» обладает антимикробным действием в отношении фамотрицательных и грамположительных санитарно-показательных микроорганизмов, в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, сальмонелл и плесневых грибов при температуре от 40°С. В присутствии загрязнений органического происхождения (молочный жир, нативный и денатурированный белок) дезинфицирующая активность растворов заметно снижается.

- Средство «Дезэфект» по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ (при введении в желудок и при ингаляционном воздействии летучих компонентов), не оказывает сенсибилизирующего воздействия; оказывает умеренное местно-раздражающее действие в виде концентрата при однократном воздействии на кожу и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы (0,15—0,2 %) при многократных повторных аппликациях могут вызывать сухость и шелушение кожи. Требования безопасной работы с препаратом изложены в п. 4 настоящей инструкции.

1.4.Рабочие растворы средства дезинфицирующего «Дезэфект» предназначены для дезинфекции на предприятиях молочной промышленности ручным и механизированным способами любых видов технологического оборудования, изготовленного из нержавеющей, хромоникелевой стали, стеклоэмали, пластмассы, а также из низкоуглеродистой стали, резины, стекла и полимерных материалов

На предприятиях молочной промышленности средство «Дезэфект» используют для дезинфекции различных видов технологического оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки), трубопроводов, деталей оборудования, машин и установок, арматуры, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства «Дезэфект» готовят в специально предназначенных емкостях для мойки и дезинфекции согласно СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» путем смешивания средства с водой в соответствии с расчетами, приведенными ниже и в таблице 1.

При дозировке средства «Дезэфект» по массе (1):.

где Ро — количество (масса) рабочего раствора средства, кг;

Р — масса средства, необходимая для приготовления рабочего

раствора, кг; Ср — требуемая массовая доля (концентрация) ДВ-ЧАС

в рабочем растворе, %, равная 0,014—0,018 %; С — массовая доля (концентрация) ДВ-ЧАС в средстве

«Дезэфект», %, равная 8,5—10 %.

2.2. Для приготовления рабочих дезинфицирующих растворов, а также ополаскивания необходимо использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля ».     ♦

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Дезэфект»

| Концентрация рабочего раствора «Дезэфект», % | Количества средства «Дезэфект» и воды для приготовления рабочего раствора |
| --- | --- |
| по препарату | По ДВ-ЧАС (суммарно) | 5л | 100л |
|  |  | Средство, г | Вода, мл | Средство, кг | Вода, л |
| 0,15 | 0,014 | 7,5 | 4992,5 | 0,15 | 99,85 |
| 0,20 | 0,018 | 10,0 | 4990,0 | 0,20 | 99,80 |

2.3. Концентрацию приготовленных рабочих растворов определяют по методике, изложенной в п. 6.2. настоящей инструкции.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- Средство «Дезэфект» предназначено для дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности.

- Рабочие растворы препарата «Дезэфект» используют строго в соответствии с СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» и «Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности» (Москва, 1998 г.), т.е. после тщательной щелочной мойки и ополаскивания. При необходимости дополнительно проводят кислотную мойку и ополаскивание, а только потом — дезинфекцию. Тщательность проведения этих операций во многом определяет последующую эффективность действия препарата.

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остаточных количеств дезинфицирующего раствора в течение 6—12 минут (п.3.9.).

3.3. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой, продезинфицировать оборудование и поверхности в соответствии с указаниями, изложенными в таблице 2. При этом расчетное количество (масса) средства «Дезэфект» вносится в моечную ванну при ручном способе или в бак моечной станции (балансировочный бак и т.п.) при механизированном способе дезинфекции. При механизированном способе возможно разбавление рабочего раствора дезинфектанта, поэтому изначально он приготавливается 0,3 %-ным (по препарату); если же произошло разбавление раствора ниже концентрации 0,2 %, то необходима корректировка его концентрации — «подпитка» (п.6.2. и формула 2).

При ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего раствора составляет около 0,3 дм3 на 1м2 поверхности.

Таблица 2. Технология проведения дезинфекции растворами средства «Дезэфект»

| Объект дезинфекции | Режим дезинфекции | Время воздействия, шт. | Способ применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация по пр-ту, % | Температура, •с |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Резервуары, цистерны, емкости (танки), поверхности: наружная - внутренняя | ОД (ручной) 0,15-0,2 (мех.) 0,2 (ручной) | 40-50 40-75 40-50 | 10 более 10* 10 | Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП). |
| Трубопроводы (молокопроводы) для молока, молочных компонентов, смесей мороженого, майонеза, йогуртов; молокосчетчики, наносы. | 0,2 (ручной) 0,15-0,2 (мех.) | 40-50 40-75 | 10 более 10* | Ручной: замачивание (погружением) в дезинфицирующий раствор, промывание с помощью ершей; нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. Механизированный: реинрхулкцня раствора в системе (СИП). |
| Теплообменное оборудование (охладители, фризеры, маслоплавители, маслорезки, пастеризаторы и т.п.), гомогенизаторы. | 0,15-0,2 (мех.) 0,2 (ручной) | 40-75 40-50 | более 10* 10 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Емкости (заквасочннки, постер, баки, ванны длясмесей, сыродельные,. ВДП), линии, розлива, разл. и упак. машины, расфасавтоматы жилких-и пастообразных молочных продуктов. | 0,15-0,2 (мех.) .0,2 (ручной} | 40-75 40-50 | более 10* 10 | Механизированный: рециркуляция раствора в системе (СИП). Ручной: нанесение на поверхность и замачивание с механическим воздействием щетками и ершами. |
| Детали оборудования, машин и установок (тарелки сепаратора, краны, муфты, заглушки и т.п.), арматура и мелкий инвентарь, транспортерные ленты. | 0,2 (ручной) | 40-50 | 10 | Ручной: полное погружение в емкости (канны) с дезинфектантом; нанесение на поверхность; механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |
| Тара (фляги, бидоны, метал, и п/э корзины, ЯЩИКИ И Т.П.). | 0,15-0,2 (мех.) 0,2 (ручной) | 40-75 40-50 | более 10* 10 | Механизированный: гидромеханическое и химическое воздействие с помощью моечных машин карусельного или тоннельного типа. Ручной: нанесение на поверхность, заполнение и механическое воздействие с помощью щеток и ершей. |
| Поверхности производственных помещений (стены, двери, подоконники и т.п.). | 0,2 (ручной) | 40-50 | более 20 | Ручной: нанесение на поверхность с механическим воздействием щетками и ершами. |

* — при механизированном способе дезинфекции время воздействия зависит от протяженности трубопроводов, от размеров объекта дезинфекции и его удаленности от моечной станции.

З.5. Для ручного способа дезинфекции (погружением) деталей оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-х—3-х секционные моечные ванны, столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.

3.6. Ручной способ дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щеток и ершей при погружении в рабочий дезинфицирующий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (неменее10-ти раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щеток и ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней дезинфектанта. При дезинфекции труднодоступных участков продолжительность обработки (время воздействия) увеличить до 20—30 минут.

- Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед дезинфекцией рабочими растворами «Дезэфект» подробно изложены в инструкциях по эксплуатации данного оборудования (пример: гомогенизаторы) и в «Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промышленности», М., 1998 г.

- После проведения дезинфекции контролируют концентрацию рабочего раствора «Дезэфект» и, при необходимости, доводят ее до нормы. Если не произошло белково-жирового загрязнения раствора (появления осадка, мутности, хлопьев и т.п.), то допускается 3—4-х кратное его использование после доведения концентрации («подпитки») до нормы.

Если концентрация рабочего раствора при использовании уменьшилась, то для доведения её до нормы («подпитки») пользуются формулой (2)»

P=P0x(CP-CИСП)               (2) ;

С

где Рп — масса средства («подпитка»), необходимая для доведения массовой доли (конценцентрации) рабочего раствора до нормы, кг;

Ро — количество (масса) рабочего раствора средства, кг; С  — требуемая массовая доля (концентрация) ДВ-ЧАС

в рабочем растворе, %, равная 0,014—0,018 %; С1В11 — массовая доля (концентрация) ДВ-ЧАС в использованном

рабочем растворе, %; С — массовая доля (концентрация) ДВ-ЧАС в средстве

«Дезэфект», %, равная 8,5—10,0 %.

При наличии в используемом рабочем растворе дезинфектанта механических примесей или органических вешеств он подлежит сбросу в канализацию.

3.9. После обработки оборудования, трубопроводов и тары их ополаскивают чистой проточной водой от остатков дезинфицирующего средства на обрабатываемой поверхности в течение 6—12 минут в зависимости от протяженности трубопроводов, производительности насосов и размеров дезинфицируемых объектов. Контроль на остаточные количества дезинфицирующего средства «Дезэфект» в ополаскивающей воде (в смывах с технологического оборудования) осуществляется по методике, изложенной в п. 6.3. настоящей инструкции.

3.10. Контроль качества дезинфекции проводит микробиолог предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности и санитарных правил и норм (СанПиН 2.3.4.551-96) «Производство молока и молочных продуктов».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- На каждом молочном предприятии санитарную обработку проводит специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

- К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие
медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллерги
ческими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопас
ной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию
первой помощи при случайном отравлении.

- При работе со средством «Дезэфект» необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с инструкцией по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях молочной промышленности.

- При работе со средством «Дезэфект» необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

- Все работы следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20010-74.

- При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

- Средство «Дезэфект» следует хранить отдельно от продуктов питания в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом, крытом помещении, в местах, недоступных детям.

- Средство пожаро- и взрывобезопасно.

- Смыв в канализационную систему средства «Дезэфект» следует проводить только в разбавленном виде.

- В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов; правила дезинфекции и мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку (приложение 1).

- При уборке пролившегося средства следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок) или разбавлять разлитое средство большим количеством воды..

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства «Дезэфект» в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия.

- При случайном попадании средства «Дезэфект» на кожу смыть его большим количеством воды.

- При случайном попадании средства в глаза немедленно промыть их под струей чистой воды в течение 10—15 минут, при появлении гиперемии закапать в глаза 30 %-ный раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

- Ингаляционное отравление (парами) маловероятно вследствие низкой летучести средства.

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Контролируемые показатели качества и нормы.

Действующими веществами в средстве «Дезэфект» является смесь двух четвертичных аммониевых солей (ЧАС) — н-алкилдиметилбензиламмо-ний хлорида и н-алкилдиметил (этилбензил) аммоний хлорида.

В соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-001-18465550-99) дезинфицирующее средство «Дезэфект» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах, плотность при 20 "С, показатель концентрации водородных ионов (рН) средства и массовая доля ЧАС (суммарно).

В таблице 3 приводятся контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 3

| Наименование показателей | Характеристика и нормы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость светло-зеленого цвета |  |
| 2. Запах | Приятный, применяемой отдушки |  |
| 3. Плотность при 20*С. r/cnJ | 1,055 ± 0,005 |  |
| 4. Показатель преломления при 20*С | 1,37» ±0,003 |  |
| 5. Показатель концентрации водородных КОКОВ (рН) | 10,5 + 1,5 | По 0. 6.1.4. |
| 6. Массовая дола ЧАС (суммарно), % | 8,5-10,0 | По п. 6.1.5. |

6.1.1.	Определение внешнего вида.

Внешний вид средства «Дезэфект» определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30 — 32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

Запах оценивают органолептически.

6.1.2.	Определение плотности при 20 °С.

Плотность при 20 °С измеряют гравиметрическим методом с помощью ареометра или пикнометра в соответствии с ГОСТ 18995.1-73. «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.1.3.	Определение показателя преломления при 20 °С Показатель преломления при 20 °С измеряют рефрактометром в соответствии с ГОСТ 18995.2-73 «Продукты химические жидкие. Метод определения коэффициента преломления».

6.1.4.	Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) средства.

Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

6.1.5.	Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

6.1.5.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия (лаурилсульфат натрия) по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0 % производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.1.5.2.	Подготовка к анализу

- Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия: 0,120 г додеиилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

- Приготовление смешанного индикатора

Раствор I. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4 : 1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.1.5.2.3.	Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.	♦

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия в конической колбе или цилиндре с притертой пробкой прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. При этом непосредственно перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.

6.1.5.3.	Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства «Дезэфект» от 0,8 до 1,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу, либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства «Дезэфект» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.1.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю ЧАС (суммарно) —

(X) в процентах вычисляют по формуле:Х

0,00151-V-К-100-100

m-V1

где 0,00151 — масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C|2H25SO4Na) - 0,004 моль/дм3, г; V — объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C(2H,5SO4Na) ■ 0,004 моль/дм3, равный 5 см3; К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата

натрия концентрации С (C,,H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;
100 — разведение анализируемой пробы;	,

V, — объем раствора средства «Дезэфект», израсходованный

на титрование, см3; m — масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа^ 5,0 % при доверительной вероятности 0,95.

6,2. Метод определения концентрации действующих веществ — ДВ-ЧАС (суммарно) в рабочих растворах средства «Дезэфект».

Для анализа действующих веществ в рабочих растворах используется описанная выше (п. 6.1.5.) методика двухфазного титрования с той лишь разницей, что раствор додецилсульфата натрия титруется самими рабочими растворами. При этом при анализе 0,2 % рабочего раствора проводится титрование рабочим раствором 1 см3 раствора додецилсульфата натрия, при анализе 0,5 % рабочего раствора рабочим раствором титруются 3 см3 раствора додецилсульфата натрия.

Массовую долю ДВ-ЧАС (суммарно) в рабочих растворах (Y) в процентах вычисляют по формуле:

0,00151 -V-K-100

У-	;

V.где 0,00151 - масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (CaH,5SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г; V — объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С (C,,H25SO4Na) - 0,004моль/дм3, равный 5 см3; К — поправочный коэффициент раствора додецилсульфата

натрия концентрации С (C!2H,5SO4Na) = 0,004 моль/дм3; Vj — объем раствора средства «Дезэфект», израсходованный

на титрование, см3.

6.3. Методика контроля содержания ЧАС (суммарно) в смывных водах с оборудования.

Содержание четвертичных аммониевых солей в смывных водах контролируют фотоколориметрическим методом с использованием комплексного красителя (эозин Н и сульфат меди).

6.3.1.	Оборудование и реактивы

Весы аналитические любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 0,0002 г.

Фотоэлектроколориметр ФЭК-056 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками.

Колбы мерные 2-25-2 по ГОСТ 1770-74.

Пипетки 4-1-1, 6-1-5, 6-1-10 по ГОСТ 20292-74.

Эозин-Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73, 0,05% водный раствор.

Медь сернокислая по ГОСТ 897-68.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Вода питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01, используемая для промывания (ополаскивания) технологического оборудования.

6.3.2.	Подготовка к анализу

Приготовление раствора красителя: 50 мг эозина растворяют в 100 см3 дистиллированной воды, затем прибавляют 50 мг меди сернокислой и взбалтывают. Получается мутный раствор красного цвета.

Раствор красителя следует готовить перед использованием. Он годен к использованию в течение 6 часов после приготовления, и перед каждым отбиранием раствора его следует взбалтывать.

6.3.3.	Проведение анализа

В мерные колбы вместимостью 25 см3 до метки наливают анализируемую смывную воду и образец сравнения. Образцом сравнения служит вода, используемая для промывания оборудования. Ее отбирают до поступления на промывание (ополаскивание) оборудования.

К смывной воде и образцу сравнения в мерных колбах прибавляют по . 0,5 см3 растворакрасителяипосле5-минутноговыдерживанияопределяютоптическую плотность при длине волны 540 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм относительно образца сравнения.

Процесс промывания (ополаскивания) оборудования продолжают до нулевого уровня оптической плотности, который достигается при содержании ЧАС 0,6 мг/дм3 и менее. После достижения нулевого значения оптической плотности промывание продолжают еще 2 минуты.

Чувствительность метода — 0,6 мг/дм3.

СОГЛАСОВАНО: От производителя ДС /Генеральный директор ЗАО «Центр дезинфекции» Б.С.Горячкин