Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук  (РАСХН)

Государственный научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности (ГосНИИХП)

СОГЛАСОВАНО:				УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Департамента		Директор ГосНИИХП

госсанэпиднадзора Минздрава 		д.э.н.А.П. Косован

России

С.И. Иванов

№11-3/93-09

от 15.02.2002г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению и методам контроля качества средства «Деохлор таблетки» фирмы ПФХ СНС (Франция) для целей дезинфекции на предприятиях хлебопекарной промышленности

СОГЛАСОВАНО:				РАЗРАБОТАНО:

Председатель Подкомиссии			Заведующий отделом

по дезинфекционным средствам		микробиологии

Федеральной Комиссии по МИБП		и аналитических исслед.

Д и ПКС Департамента 			к.б.н., д.т.н.

Госсанэпиднадзора				Т.Г. Богатырева

Минздрава России,

академик РАМН			Научный сотрудник ГосНИИХП

М.Г. Шандала			 С.П. Полякова

28.11.2001г

Врач свердловского ОблЦГСЭН

Э.А. Сокольников

Москва 2001г.

УДК 637.132.621.б47.004.55.(083.9)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

"ДЕОХЛОР ТАБЛЕТКИ" ФИРМЫ ПФХ СНС (ФРАНЦИЯ) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инструкция разработана в отделе микробиологии и аналитических исследований Государственного научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности при содействии научно-исследовательского института дезинфектологии.

Авторы: Зав. отделом микробиологии и аналитических исследований ГосНИИХП, к.б.н., Богатырева Т.Г., научный сотрудник ГосНИИХП Полякова С.П., врач-токсиколог Свердловского ОблЦГСЭН Сокольников Э. А.

Инструкция предназначена для персонала предприятий хлебопекарной промышленности при проведении дезинфекции поверхностей производственных помещений и оборудования, инвентаря, санитарно-технического оборудования и спецодежды.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. "Деохлор таблетки" представляет собой таблетированную форму натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Дезинфицирующее средство "Деохлор-таблетки" выпускается в виде таблеток белого цвета массой 3,4+0,1 г (1,5±0,1 г активного хлора) с характерным запахом хлора. При рекомендованных концентрациях полностью растворяется с образованием прозрачных растворов с рН при 20 0С - 6,5-7,5.

Гарантийный срок хранения препарата "Деохлор таблетки" - 3 года со дня изготовления в закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом прохладном месте. Срок годности рабочих водных растворов при комнатной температуре не более трех суток в закрытых емкостях.

Препарат "Деохлор таблетки" поставляется в герметично закрывающихся пластиковых банках.

"Деохлор таблетки" не горюч, не взрывоопасен, совместим с мылами, сульфированными маслами, анионными и катионными ПАВами, с амфотерными и неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических кислот.

1.2. "Деохлор таблетки" обладает широким спектром антимикробного действия. Средство обладает дезинфицирующими  свойствами в отношении бактерий группы кишечных палочек (колиформных), стафилококка золотистого, споровых бактерий, дрожжей и плесеней - специфической микрофлоре предприятий хлебопекарной промышленности.

1.3. По параметрам острой токсичности препарат "Деохлор таблетки", относится к третьему классу умеренно-опасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и к четвертому классу при нанесении на кожу, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу, рабочие концентрации водных растворов вызывают сухость и шелушение кожи при многократных апликациях, средство обладает слабым сенсибилизирующим действием.

Требования безопасности работы с рабочими растворами "Деохлор таблетки" изложены в п.4 настоящей инструкции.

1.4. Инструкция определяет методы и режимы применения дезинфицирующего средства "Деохлор таблетки", требования безопасности работы с ним, технологический порядок процесса дезинфекции поверхностей производственных помещений и оборудования, инвентаря, санитарно-технического оборудования и спецодежды, методику контроля концентрации рабочих растворов и смываемости препарата с поверхности обрабатываемых объектов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Приготовление рабочих растворов средства "Деохлор таблетки" следует  проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионно-стойкого материала и закрываться герметическими крышками.

2.2. Для приготовления рабочих растворов "Деохлор таблетки" используют воду питьевую по ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством".

Растворы дезинфицирующего средства "Деохлор таблетки" готовят в виде рабочих водных растворов с концентрацией 0,03% (по активному хлору) в соответствии с расчетом, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов "Деохлор таблетки"

| Концентрация раствора (по ДВ), % | Количество препарата "Деохлор таблетки" для приготовления рабочего раствора, шт |
| --- | --- |
|  | 10л | 100л |
| 0,03 | 2 | 20 |

2.4. Для санитарной обработки поверхностей производственных, бытовых помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары следует использовать 0,03% раствор "Деохлор таблетки" (режимы дезинфекции указаны в табл. 2).

2.5. Отсутствие остатков моющего дезинфицирующего средства в смывных водах и на поверхности оборудования контролируют согласно п.6.

2.6. Контроль качества санитарной обработки помещений, оборудования инвентаря, тары осуществляют в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.4.545-96 на предприятиях хлебопекарной промышленности.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Водные растворы средства "Деохлор таблетки" применяют для обеззараживания поверхностей технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, тары, бытовых и производственных помещений хлебопекарного производства санитарно-технических помещений хлебопекарного производства.

3.2.  Обработка оборудования, аппаратуры, инвентаря и тары дезинфицирующим средством "Деохлор таблетки" проводится после окончания каждой смены. Мытье инвентаря и тары произведшая сначала путем механической очистки, а затем в 4-х секционой ванне: в первой секции -замачивание и мойка при температуре воды 40-45°С (концентрация раствора моющего средства определяется согласно прилагаемой к нему инструкции); во второй- тщательное ополаскивание водопроводной водой; в третьей - проводится обработка инвентаря и тары 0,03% (по ДВ) водным раствором "Деохлор таблетки" в течение 20 мин. при температуре +50-60° С, в четвертой - промывание чистой проточной водой при температуре +50-60° С до полного исчезновения "Деохлор таблетки" (Приложение 1).

3.3. Оборудование и аппаратура для молока, варочные котлы для сиропа, баки для хранения сиропа, мерные бачки, трубопроводы дезинфицируются после каждого освобождения в следующим порядке:

- ополаскивание чистой проточной водой при температуре +35-40°С;

- тщательное мытье при помощи ершей и щеток с использованием любого разрешенного моющего средства, сливание воды;

- ополаскивание чистой проточной водой при температуре +35-40°С

- заполнение емкостей доверху и обработка 0,03 % водным раствором "Деохлор таблетки" в течение 20 мин при температуре +50-60° С;

- сливание раствора "Деохлор таблетки" и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +50-60°С: трубопроводы в течение 15 мин., остальные емкости путем 2-3 кратного заполнения водой доверху и последующего сливания смывных вод в канализацию.

Контроль за качеством отмывания "Деохлор таблетки" - п.6,

3.4. Кремосбивальная машина после механической очистки от крема обрабатывается в конце каждой смены следующим образом:

- заполнение доверху водой с добавлением любого разрешенного моющего средства и обработка в течение 10-15 мин. на полном ходу машины, сливание воды;

- двукратное ополаскивание кремосбивальной машины путем заполнения ее чистой водопроводной водой с температурой +50-60°С.

- заполнение доверху 0,03 % водным раствором "Деохлор таблетки" (температура раствора +50-60° С) и обработка в течение 10-15 мин. на полном ходу машины, сливание раствора.

- смывание дезсредства путем 3 х- кратного заполнения и сливания кремосбивальной машины чистой водопроводной водой с температурой +50-60 0С до полного исчезновения «Деохлор таблетки» (п.б).

3.5. Столы, используемые для отделки тортов и пирожных, в конце каждой смены обрабатываются путем протирания ветошью увлажненной сначала чистой водой , а затем 0,03% раствором «Деохлор таблетки» ( с экспозицией 20 мин) и последующего ополаскивания водой при температуре +50-60 0С, до полного исчезновения «Деохлор-таблетки» (п.б), после чего столы тщательно протираются чистой ветошью досуха.

3.6. Оборудование, тара, инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы, тщательно промываются 1-2 раза чистой водопроводной водой с температурой +35-400С с добавлением моющих средств, затем ополаскивается водопроводной водой, а потом заливаются доверху или погружается в емкости с 0,03% раствором «Деохлор таблетки» (температура +50-60 0С) и обрабатывается в течение 15 минут. После обработки раствор «Деохлор -таблетки» сливается, оборудование отмывается от средства путем 1-2х кратного заполнения и последующего сливания водопроводной водой с температурой +50-600С , а тара и инвентарь - отмываются под проточной водой в течение 15 мин при указанной температуре. Контроль за отмыванием «Деохлор таблетки» осуществляют по п.6.

3.7. При приготовлении яичной массы все яйца предварительно овоскопированные и переложенные в решетчатые металлические коробки или ведра обрабатывают в следующем порядке:

- на первом этапе - промывание проточной водой с температурой + 40-45 0С в течение 5 мин., с последующим замачиванием в 0,2 % растворе кальцинированной соды на 5 мин.

- на втором этапе - дезинфекция в 0,03% растворе препарата « Деохлор-таблетки» при температуре 50 0С в течение 10 мин., с последующим ополаскиванием горячей проточной водой температуры 500С -10 мин.

3.8. Уборка санузлов и помещений для приема пищи проводится ежедневно путем протирания ветошью, смоченной 0,03% водным раствором «Деохлор таблетки» при экспозиции 10-20 мин, с посдедующим.смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов рабочими растворами препарата "Деохлор таблетки'

| Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора,% | Экспозиция, мин. | Способ дезинфекции | Расход рабочего раствора, мл/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности оборудования столы, полки | 0,03 | 20 | Протирание | 100 |
| Оборудование и аппаратура для молока, сиропа, крема | 0,03 | 20 | Заполнение доверху,обработка на полном ходу машины | До заполнения |
| Инвентарь, тара | 0,03 | 20 | Погружение | До полного погружения |
| Санитарно-технические помещения и оборудование | 0,03 | 10-20 | Протирание | 100 |
| Уборочный материал | 0,03 | 10-20 | Погружение, замачивание | До полного погружения |

Примечание: экспозиция должна быть не менее указанной в таблице 2. температура рабочего раствора 50-60 0С

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе с препаратом "Деохлор таблетки" допускаются лица не моложе 13 лет, не имеющие медицинских противопоказании к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие соответствующий инструктаж по производственным обязанностям, технике безопасности и оказанию первой помощи при случайных отравлениях, после личной подписи в журнале инструктажа по технике безопасности.

4.2. При работе со средством "Деохлор таблетки" необходимо избегать попадания концентрата на кожу и в глаза, работы рекомендуется проводить с защитой кожи рук (резиновыми перчатками по ГОСТ 20010), глаз защитными очками (ГОСТ 12-4-013-75). После окончания работ и перед принятием пищи следует тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

4.3. Помещение, где работают со средством "Деохлор таблетки" должно быть снабжено приточно-вытяжной вентиляцией.

4.4. Средство "Деохлор таблетки" следует хранить отдельно от продуктов питания и в месте, недоступном детям.

4.5. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникать явления острого отравления, которые характеризуются признаками раздражения органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек. Появляется першение в горле, резь в глазах, слезотечение, насморк, головная боль, тошнота, жжение кожи.

5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, прополоскать рот, дать выпить теплое молоко с питьевой содой(1 чайная ложка соды на 1 стакан молока). При необходимости обратится к врачу.

5.3. При попадании раствора "Деохлор таблетки" на незащищенную кожу необходимо немедленно обильно промыть пораженное место под проточной водой в течение 15 мине мылом. Если дезинфектант попал на одежду или обувь, их следует снять и вымыть (выстирать).

5.4. При попадании средства "Деохлор таблетки" в глаза их необходимо немедленно промыть под струёй воды в течение 10-15 мин. При раздражении

слизистых оболочек глаз - закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.5. При попадании средства "Деохлор таблетки" в желудок следует выпить несколько стаканов воды, затем принять 15-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

6.1. Определение массовой доли (концентрации) активного хлора в средстве «Деохлор таблетки» проводят методом йодометрического титрования. Норма активного хлора -(1,5 + 0,1) г

Реактивы и оборудование:

-Йодистый калий по ГОСТ 4232-74, кристалический, не содержащий свободного йода . 10-% раствор.

-Кислота серная по ГОСТ 4204 - 77. 25%-ный раствор.

-Тиосульфат натрия по ГОСТ 27068-86. 0,1 н раствор

-Крахмал растворимый по ГОСТ 10163 -76. 1,0 %-ный раствор.

-Двухромовокислый калий (К2Сг2О7), ч.д.а.

-Бюретка на 25 мл с ценой деления 0,1 мл.

-Пипетки 2-2-10 и 2-2-5 по ГОСТ 20294-74

-Колбы конические или круглые плоскодонные по ГОСТ 25336-82 типа П-2 или типа Кн-2 вместимостью 100 мл и 250 мл.

Ход определения

В колбу вместимостью 250 мл внося т пипеткой (2-2-10) 10 мл анализируемого дезинфицирующего раствора. Добавляют 10 мл 10% - ного раствора йодистого калия и 1,5 мл 25 % серной кислоты. Раствор ставят на 10-12 минут в темное место, после чего оттитровывают выделившийся йод 0,1 н раствором тиосульфата натрия (Na2S2О3) с использованием 1 мл 0,5 % -го раствора крахмала в качестве индикатора. Раствор крахмала добавляют перед концом титрования, после окрашивания титруемого раствора в соломенно-желтый цвет. Затем продолжают титрование раствором тиосульфата натрия до исчезновения голубой окраски. Массовую долю (концентрацию) активного хлора (X) вычисляют по формуле:

0,00355хVxKx100

Х=------------------------------------,где

m

Х - массовая доля (концентрация) в %;

0,00355-масса активного хлора, соответствующая 1см 0,1 н раствора тиосульфата натрия, г

V - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, мл;

К - поправочный коэффициент к 0, 1 н раствору тиосульфата натрия;

m - масса анализируемой пробы , г, равная 10,0 г.

Установка поправочного коэффициента к титру 0,1 н раствора тиосульфата натрия

Навеску двухромовокислого калия, высушенного до постоянного веса в количестве 0,15-0,2 г растворяют в 50 мл воды, добавляют 2 г йодистого калия и 8 мл концентрированной соляной кислоты или 10 мл серной кислоты. Раствор перемешивают, доводят до 400 мл и выделившийся йод титруют 0,1 н раствором тиосульфата натрия до изменения цвета из коричневого в желто-зеленый. Добавляют 1,5-2,0 мл раствора крахмала и продолжают титровать до начала изменения окраски из синей в изумрудно-зеленую.

Параллельно проводят контрольное титрование, для чего к 50 мл воды дистиллированной добавляют 1 г йодистого калия, 8 мл концентрированной соляной кислоты или 10 мл концентрированной серной кислоты, доводят водой до 400 мл, добавляют 1,5-2,0 мл раствора крахмала и титруют тиосульфатом натрия, как описано выше.

Коэффициент К рассчитывают по формуле:

а

К=---------------------------------------,где

(V1-V2)*0,0049035

а - навеска бихромата калия, г;

V1 - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование пробы, мл;

V2 - объем 0,1 н раствора тиосульфата натрия, пошедший на контрольное титрование мл;

0,0049035-коэффициент пересчета.

Примечание.

Для пересчета массовой доли (%) активного хлора в массовую концентрацию (мг активного хлора/л) данные вычислений необходимо умножить на 10000.