ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства ДП-2Т

ОАО "Алтайхимпром" (Россия) для дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена.

Инструкция разработана Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены" (ФГУП ВНИИЖГ).

Настоящая Инструкция распространяется на дезинфицирующее средство "ДП-2Т" производства ОАО "Алтайхимпром (Россия). Свидетельство о Государственной регистрации № 77.99.19.939.Р.000107.03.04. от 16.03.04. по ТУ № 9392-015-05807983-99

Инструкция предназначена для моечных и уборочных бригад железнодорожного транспорта и метрополитена, работников отделов профилактической дезинфекции (ОПД), Центров Госсанэпиднадзора железнодорожного транспорта и метрополитена.

1.       ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Дезинфицирующее средство "ДП-2Т" разрешается к применению для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции помещений, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования на любых стационарных и подвижных объектах железнодорожного транспорта России, включая вокзалы, станции метрополитена, вагоны пассажирских составов различного типа, служебные и специального назначения вагоны, вагоны рестораны, вагоны метрополитена, буфеты и другие объекты ведомственного подчинения.

2.СОСТАВ И СВОЙСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА "ДП-2Т"

- Средство "ДП-2Т" представляет собой таблетки белого цвета весом 0,5; 1,0; 5,0 и 10,0 г. В качестве действующего вещества содержит трихлоризоциануровую кислоту (ТХЦК). Содержание активного хлора в 100 г- не менее 32%. Количество
активного хлора в таблетках весом 0,5 г составляет 0,16г., весом 1 г — 0,32 г, весом 5 г -1,6 г и весом 10 г- 3,2 г. Срок годности таблеток — 3 года. Срок хранения рабочих растворов — 1 сутки.

- Средство "ДП-2Т" обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) бактерий, вирусов и грибов рода Кандида и Трихофитон.

- Средство "ДП-2Т" по степени воздействия на организм относится к 3 классу умеренно опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и к 4 классу малооласных — при нанесении на кожу. Пары средства при ингаляции малоопасны (4 класс по степени летучести), средство не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства при однократном нанесении не оказывают местно-раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз, при повторных нанесениях наблюдается сухость и шелушение кожи.

2.4.Средство выпускается в таблетках весом от 0,5г до 10 г.

3.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА"ДП-2Т"

3.1. Рабочие растворы готовят в местах употребления в отдельных помещениях (пункты экипировки и оборота поездов, железнодорожные вокзалы, другие стационарные объекты) в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры. Приготовление рабочих растворов следует проводить в соответствии с расчетами, приведенными в таблице №1.

Таблица 1

| Концентрация раствора % по | Количество таблеток, необходимое для приготовления рабочего раствора, объемом 10 л |
| --- | --- |
| Активному хлору % | Вес таблетки, г |  |
| 0,04 | 0,5 | 20 |
|  | 1,0 | 10 |
|  | 5,0 | 2 |
|  | 10,0 | 1 |
| 0,1 | 0,5 | 50 |
|  | 1,0 | 25 |
|  | 5,0 | 5 |
|  | 10,0 | 2,5 |

4.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА "ДП-2Т" ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ.

- Профилактическую дезинфекцию объектов  железнодорожного транспорта и  метрополитена рекомендуется проводить рабочими растворами средства только методом протирания.

- Для  профилактической   дезинфекции   объектов   железнодорожного транспорта и метрополитена, включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена рекомендуется применение 0,04 % рабочих растворов ( по активному хлору)   дезинфицирующего   средства   "ДП-2Т"   из   расчета   100   мл   на   1   м обрабатываемой   поверхности.   Обработка   осуществляется   путем   протирания поверхностей  помещений,  столиков,  пола,  предметов обстановки  и  мебели, санитарно-технического оборудования. Время контакта 60 минут.

Санитарно-техническое оборудование обрабатывают двукратно с помощью ерша, щетки или протирают мягким уборочным инвентарем, увлажненным в растворе средства. Норма расхода при двукратной обработке — 300 мл на 1м2. По окончании дезинфекции раковину, унитаз, ванну и др. оборудование промывают чистой проточной водой, остальные поверхности протирают сухим уборочным инвентарём.

В пути следования пассажирских составов санитарной обработке с помощью указанного дезсредства подвергаются только раковины в купе проводника и помещения туалетных кабин с санитарно-техническим оборудованием- не менее 3 раз в сутки.

4.3.	Режимы профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена приведены в таблице №2.

Таблица 2Режимы профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метрополитена средством "ДП-2Т"

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по активному хлору), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхность помещений в вагонах, на вокзалах, объектах метрополитена, включая резиновые поручни эскалаторов | 0,04 | 60 | Однократное протирание |
| Кресла и спальные полки, обтянутые винилис-кожей | 0,04 | 60 | Однократное протирание |
| Полы в вагонах, на вокзалах, объектах метрополитена | 0,04 | 60 | Однократное протирание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,04 | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин. |
| Уборочный инвентарь* | 0,1 | 60 | Замачивание |

* — режим дезинфекции уборочного инвентаря взят из Инструкции № 1/04 от 26.02.2004 по применению дезинфицирующего средства "ДП-2Т" ОАО "Алтайхимпром" (Россия).

4.4.Пассажирские вагоны поездов дальнего следования и межобластного назначения.  С учетом специфики и в отличие от всех других объектов для пассажирских    вагонов поездов дальнего следования различают    2    вида профилактической    дезинфекции:  неполную    —    межрейсовую    и    полную профилактическую обработку.

Под неполной профилактической обработкой пассажирских вагонов подразумевается межрейсовая (в пунктах формирования и пунктах оборота).

Профилактическая дезинфекция с использованием 0,04% (по активному хлору) раствора средства "ДП-2Т" проводится только в пунктах формирования и оборота поездов путем протирания всех внутренних поверхностей пассажирского вагона: в купе для пассажиров и проводников обрабатывают стены, ниши, спальные полки, столики, внутренние поверхности окон, наружные и внутренние поверхности рундуков, двери, обращая внимание на тщательную протирку ручек, раковины для мытья посуды в служебном купе проводника, в коридоре — стены, откидные сиденья, внутренние поверхности окон,; стены, ящики для сбора мусора (2-х кратная обработка), входные двери и поручни вагона, в туалетах — санитарно-техническое оборудование, пол и стены. После экспозиции в течение 60 минут в зависимости от вида протираемой поверхности (см. таблицу 2) их протирают сухим ранее продезинфицированным уборочным инвентарем. После чего уборочный инвентарь замачивается в 0,1% ( по активному хлору) растворе средства "ДП-2Т" при экспозиции 60 минут, затем промывается чистой водой и просушивается.

Под полной профилактической дезинфекцией пассажирских вагонов поездов дальнего следования подразумевается не только санитарная обработка и дезинфекция внутренних поверхностей вагона, но и отгрузка всех постельных принадлежностей (матрацев, подушек и одеял) для камерного обеззараживания (не менее 1 раза в квартал). При проведении полной профилактической дезинфекции пассажирских вагонов поездов дальнего следования рекомендуется также применять 0,04% раствор средства "ДП-2Т" в соответствии с таблицей №2.

В пассажирских вагонах поездов дальнего следования пассажиры должны обеспечиваться, в основном, посудой разового назначения. Санитарная обработка посуды многоразового пользования в пути следования проводится путем промывки ее теплой водой с применением питьевой соды или горчицы.

В пути следования пассажирских составов дезинфекционной обработке средством "ДП-2Т" подвергаются раковины в купе проводника, ящик для сбора мусора и сантехоборудование туалетов: дезобработка проводится 0,04% раствором средства двукратно с интервалом 15 мин. путем протирания поверхностей; унитаз обрабатывают с помощью ерша. При дезинфекции туалета в пути следования проводится проветривание кабин через открываемую форточку

4.5.	Вагоны рестораны и буфеты пассажирских составов поездов дальнего следования и межобластного назначения. Профилактическая дезинфекция 0,04% (по
активному хлору) раствором средства "ДП-2Т" проводится только в пунктах формирования и оборота поездов путем протирания всех внутренних поверхностей вагона, включая стены, пол, столы, стойки, стулья, внутренние поверхности окон,
оконные поручни, двери, раковины, санитарно-техническое оборудование, входные поручни и двери вагонов. После экспозиции обработанные поверхности протирают сухим чистым инвентарем. Уборочный инвентарь после использования замачивается в 0,1% растворе средства "ДП-2Т" при экспозиции бОминут, затем промывается чистой водой и просушивается.В пути следования посуда многоразового пользования (тарелки, чашки, стаканы, столовые приборы и др.) после пользования пассажиром и удаления остатков пищи промывается теплой или горячей водой с применением питьевой соды или горчицы.

- Служебные  вагоны  и  вагоны  специального  назначения.   В  пунктах формирования   и   оборота   обработка   внутренних   помещений   пассажирских отделений проводится аналогично разделу "Пассажирские вагоны поездов дальнего следования".

- Железнодорожные      вокзалы.      На      железнодорожных      вокзалах профилактическая дезинфекция пассажирских помещений 0,04% (по активному хлору)  раствором дезинфицирующего  средства  "ДП-2Т"  проводится  методом протирания  в  соответствии  с  режимами,  приведенными  в таблице  №2,  по следующему режиму:

стены в залах ожидания пассажиров — 1 раз в неделю;

диваны и стулья в залах ожидания, прилавки касс — 2 раза в неделю;

санитарно-техническое оборудование и помещения туалетов — 1 раз в сутки.

- Станции и вагоны метрополитена. При проведении профилактической дезинфекции   станций   метрополитена   рекомендуется   применение   0,04%(лоактивному хлору) раствора дезинфицирующего средства "ДП-2Т" (см. таблица №2).Профилактическая дезинфекция станций проводится ежесуточно в ночные часы уборочными бригадами. Профилактическая дезинфекция вагонов метрополитена проводится моечными бригадами в пунктах формирования и оборота поездов 1 раз в сутки.

- Ведомственные   стационарные   объекты,   включая   комнаты   отдыха локомотивных бригад и профилактории. Для профилактической дезинфекции
рекомендуется ежедневно применять 0,04%(по активному хлору) растворы средства.

5 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА "ДП-2Т" ДЛЯ ОЧАГОВОЙ (ТЕКУЩЕЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ДЕЗИНФЕКЦИИ.

Дезинфицирующее средство "ДП-2Т" может эффективно применяться не только для профилактической дезинфекции, но и для проведения дезинфекционных мероприятий по эпидпоказаниям: текущей (в присутствии инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание больного) и заключительной дезинфекции (после удаления инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание больного).

При обнаружении в пути следования состава больного или подозрительного на инфекционное заболевание пассажира проводник пассажирского вагона сообщает об этом начальнику поезда, который обеспечивает организацию противоэпидемических мероприятий в соответствии с действующей "Инструкцией по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев острых кишечных инфекционных заболеваний и пищевых отравлений среди пассажиров в пути следования и порядке проведения эпидемического расследования" (см. СП 2.5.11.28-03 "Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте").

Текущая и заключительная дезинфекция на объектах железнодорожного транспорта с помощью средства "ДП-2Т" должна проводиться в соответствии с Инструкцией № 1/04 от 26.02.2004 по применению дезинфицирующего средства "ДП-2Т" ОАО "Алтайхимпром" (Россия)

■

Заключительная дезинфекция ведомственных стационарных объектов, включая ЛПУ, детские учреждения и др., проводится силами учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью (ОПД), текущая дезинфекция в ЛПУ и детских учреждениях — медицинским персоналом.

6.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним должны проводиться с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

- Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

- Обработку поверхностей методом протирания разрешается проводить в присутствии людей .

- Обработанные помещения следует проветривать в течение 15 минут.

- Средство должно храниться в герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания и лекарственных средств, в местах, недоступных детям.

7.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.

- При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой в течение 10-15 минут, после чего закапать 30% раствор сульфацила натрия.

- При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды .

- При случайном попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с измельчёнными таблетками активированного угля (10-20 шт.).Рвоту не вызывать.

- При появлении первых признаков раздражения верхних дыхательных путей пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, прополаскать горло, рот, нос, дать тёплое питьё.

8.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ   И      АНАЛИТИЧЕСКИЕ       МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА "ДП-2Т"

Дезинфицирующее средство "ДП-2Т" в виде таблеток контролируют по следующим показателям: внешний вид, цвет, запах, средняя масса таблетки, распадаемость, влажность и массовая доля активного хлора (табл. 3).

Таблица 3 Контролируемые параметры и нормативы для средства "Д П -21"

| Контролируемые параметры | Нормативы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Таблетка круглой формы |
| Цвет | Белый или почти белый |
| Запах | Характерный запах хлора |
| Средняя масса таблетки, г | 5,00 ±0,25 |
| Распадаемость, мин, не более | 15 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 |
| Массовая доля активного хлора, %, не менее | 32,0 |

Методы испытаний

8.1.Определение внешнего вида, цвета, запаха.

Внешний вид и цвет определяется визуальным осмотром. Запах оценивается органолелтически.

8.2.Определение средней массы таблеток.

Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток. Среднюю массу таблеток (М) вычисляют по формуле:

М=-

Где:

m — суммарная масса взвешенных таблеток, г п — количество взвешенных таблеток

8.3.Определение распадаемости таблеток.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 1 таблетку, наливают 50 см3 водопроводной воды, включают секундомер и при слабом покачивании колбы отмечают время распадаемости.

8.4.Определение массовой доли влаги

Взвешенные в стаканчике (доведенном до постоянной массы) с точностью до 0,0002 г. растертые в ступке таблетки (5 таблеток) помещают в термостат и выдерживают при 40-45°С до постоянного веса.

Массовую долю влаги (X) вычисляют по формуле

Где:

m — масса навески средства ДП-2Т до высушивания, г. т,— масса навески после высушивания, г. 8.5.    Определение массовой доли активного хлора.

8.5.1.	Средства измерения.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г. по ГОСТ 24104-2001 Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е Бюретка 1-1-2-25-01 по ГОСТ 29251-91 Пипетки 1-2-2-5, 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91 Стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336-82Е Цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74Е Ступка 2 по ГОСТ 9147-80Е Пестик 1 по ГОСТ 9147-80Е Колбы конические КН-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82Е

8.5.2.	Реактивы и материалы.

Калий йодистый по ГОСТ 4232-74, водный раствор с массовой долей приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.67;

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей приготовленный поГОСТ4517-87,п.2.89;

Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-86, водный раствор с молярной концентрацией (Na2S2O3-5H2O) = 0,1 моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.2-83, п.2.11;

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76 водный раствор с массовой долей 0,5%, приготовленный по ГОСТ 4517-87;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

8.5.3.	Выполнение измерения.

Таблетки дезинфицирующего средства "ДП-2Т" тщательно растирают в ступке и помещают в стаканчик для взвешивания. Навеску растертого препарата массой 0,1 — 0,12 г, взятую с точностью до 0,0003 г, помещают в коническую колбу с притертой пробкой и растворяют в 20 см3 дистиллированной воды. Затем добавляют 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу закрывают пробкой, перемешивают встряхиванием и ставят в темное место на 8-10 минут. Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски раствора, после чего добавляют 2 см3 раствора крахмала и титруют до полного обесцвечивания

8.5.4.Вычисление результатов измерений.

Массовую долю активного хлора (X) в процентах вычисляют по формуле:

Х=У-0-003545, 100% (1)

m

Где:

V — объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, пошедший на титрование пробы, см3; 0,003545 — масса хлора, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия с концентрацией точно 0,1 моль/дм3, г; m — масса навески , г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не превышает 1,0% абсолютных.

Доверительные границы абсолютной суммарной погрешности результата анализа = 0,7% при доверительной вероятности = 0,95.

Результат анализа округляется до первого десятичного знака после запятой.