Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук (РАСХН)

Государственный научно-исследовательский институт

хлебопекарной промышленности (ГосНИИХП)

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Департамента госсанэпиднадзора Минзд. Рос. ____________ С.И. Иванов «_27_»_____07____ 2001 г. № 11-3/229-09 | УТВЕРЖДАЮ: Директор ГосНИИХП, к.э.н. ____________ А.П. Косовак «_15_»__мая____ 2001 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом “НИКА-2”

ООО “Научно-производственная фирма “Геникс” (Россия) для целей дезинфекции на предприятиях хлебопекарной промышленности.

| СОГЛАСОВАНО: Председатель Подкомиссии по дезинфекционным средствам Федеральной Комиссии по МИБП, Ди ПКС Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России, академик РАМН ____________ М.Г. Шандала «_20_»_____05_____ 2001 г. | РАЗРАБОТАНО: Зав. отд. Микробиологии и ана-литических исслед., к.б.н. ____________ Т.Г. Богатырева «_15_»__мая______ 2001 г. Науч. сотрудник ГосНИИХП _____________ С.П. Полякова «_15_»__мая______ 2001 г. Ведущий научный сотрудник НИИД, к.м.н. ___________ Г.П. Панкратова «_15_»__мая______ 2001 г. Ведущий научный сотрудник НИИД, к.х.н. ____________ А.Н. Сукиасян «_15_»__мая______ 2001 г. |
| --- | --- |

Москва, 2001 г.

УДК 637.132.621.647.004.55.(083.9)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ “НИКА-2” ООО “НПФ “ГЕНИКС” (РОССИЯ)

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Инструкция разработана в отделе микробиологии и аналитических исследований Государственного научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности при содействии научно-исследовательского института дезинфекции.

Авторы: Зав. отделом микробиологии и аналитических исследований ГосНИИХП, к.б.н. Богатырева Т .Г., научный сотрудник ГосНИИХП Полякова С.П., ведущий научный сотрудник, к.м.н. Г.П. Панкратова, ведущий научный сотрудник, к.х.н., А.Н. Сукиасян.

Инструкция предназначала для персонала предприятий хлебопекарной промышленности при проведении дезинфекции поверхностей производственных помещений и оборудования, инвентаря, санитарно-технического оборудования и спецодежды.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дезинфицирующее средство с моющим “Ника-2” ООО НПФ “Геникс” (Россия) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-желтого или светло-серого цвета. Допускается наличие осадка.

Действующими веществами средства являются: щелочные компоненты в пересчете на гидроокись натрия - 32% и алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 1%.

Средство поставляема в герметично закрытых полимерных бутылках по 1000 см3, полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 20, 37, 40 дм3, бочках полиэтиленовых по 50 дм3, бочках стальных по 100 и 200 дм3.

Нативный концентрат “Ника-2” сохраняет свою активность в течение 1 года. Температурный режим хранения средства не ограничен.

Растворы средства “Ника-2” стабильны и  при хранении не разлагаются.

1.2. Средство “Ника-2” обладает моющими и дезинфицирующими свойствами н отношении бактерий группы кишечных палочек (колиформных), стафилококка золотистого, споровых бактерии, дрожжей и плесеней.

1.3. Дезинфицирующее средство с моющим эффектом “Ника-2” по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, в виде паров малоопасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести, обладает местно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает кумулирующего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы вызывают сухость и шелушение кожи при повторных нанесениях. Требования безопасности работы с рабочими растворами “Ники-2” изложены в п.4 настоящей инструкции.

1.4. Рабочие растворы “Ники-2” не портят обрабатываемые объекты из любого материала.

Техническое моющее и дезинфицирующее средство “Ника-2” и его рабочие растворы несовместимы с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.5. Средство “Ника-2” предназначено для обеззараживания поверхностей технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, тары, бытовых и производственных помещений хлебопекарного производства. Инструкция определяет методы и режимы применения моющего дезинфицирующего средства “Ника-2”, требования безопасности работы с ним, технологический порядок процесса мойки и дезинфекции, методику контроля концентрации рабочих растворов и смываемости с поверхности обрабатываемых объектов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Емкости, в которых готовят концентрированные и рабочие растворы препарата “Ника-2”, перед использованием необходимо тщательно вымыть с помощью моющего устройства или вручную.

2.2. Рабочие растворы дезинфицирующего средства “Ника-2” готовят в виде

рабочих водных растворов с концентрацией 2,0% (по препарату) в соответствии с расчетом, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

Приготовление рабочих растворов “Ника-2”

| Концентрация раствора, % | Количество средства (мл) для приготовления |
| --- | --- |
| по препарату | по ДВ | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | ЧАС | щелочь | средство | вода | средство | вода |
| 2,0 | 0,02 | 0,24 | 17,2 | 982,8 | 172,4 | 9827,6 |

2.3. Для санитарной обработки поверхностей производственных, бытовых

помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары, яиц следует использовать 2,0%-ный раствор “Ника-2” (режимы дезинфекции указаны и табл. 2).

2.4. Отсутствие остатков моющего дезинфицирующего средства в смывных водах и на поверхности оборудовании контролируют согласно п.6.

2.5. Контроль качества санитарной обработки помещений, оборудования, инвентаря, тары осуществляют в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.4.545-96 на предприятиях хлебопекарной промышленности.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1. Водные растворы средства “Ника-2” применяют для обеззараживания поверхностей, технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, тары, бытовых и производственных помещений хлебопекарного производства. Рабочие растворы “Ника-2” используют для мойки и дезинфекции поверхности яиц.

3.2. Обработка оборудования, аппаратуры, инвентаря и тары дезинфицирующим средством “Ника-2” проводится по следующей схеме:

- мытье инвентаря и тары производится после окончания каждой смены сначала путем механической очистки, а затем в 2-ух камерной ванне: в первой камере при температуре 18-20°С проводится обработка инвентаря и тары 2,0%-ньм водным раствором “Ника-2” в течение 30 мин., во второй – промывание чистой проточной водой при температуре +50-55°С до полного исчезновения “Ника-2” (п.6).

3.3. Оборудование и аппаратура для молока, варочные котлы для сиропа, баки для хранения сиропа, мерные бачки, трубопроводы дезинфицируются после каждого освобождения в следующем порядке:

- ополаскивание чистой проточной водой при температуре +35-40°С, тщательное мытье при помощи ершей и щеток, сливание воды;

- заливание емкостей доверху и обработка 2,0%-ным водным раствором “Ника-2” в течение 30 мин.;

- сливание раствора “Ника-2” и промывание чистой проточной водопроводной водой при температуре +50-55°С: трубопроводы в течение 10 мин., остальные емкости путем 1-2х кратного заполнения водой доверху и последующего сливания смывных вод в канализацию. Контроль за качеством отмывания “Ника-2” – п.6.

3.4. Кремосбивальная машина после механической очистки от крема обрабатывается в конце каждой смены следующим образом:

- заливание доверху 2,0% водным раствором “Ника-2” и обработка в течение 30 мин. на полном ходу машины;

- сливание раствора “Ника-2” и смывание дезсредства путем 2-х кратного заполнения и сливания кремосбивальной машины чистой водопроводной водой с температурой +50-55°С до полного исчезновения “Ника-2” (п.6).

3.5. Столы, используемые для отделки тортов и пирожных, в конце каждой смены обрабатываются путем протирания смоченными 2,0% раствором “Ника-2” чистыми тряпками с экспозицией 30 мин., ополаскиваются водой при температуре +50-55°С до полного исчезновения “Ника-2” (п.6.), после чего тщательно протираются досуха чистой ветошью.

3.6. Оборудование, тара, инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы тщательно промывается 1-2-х кратным количеством чистой водопроводной воды с температурой +35-40°С, заливается  доверху или погружается в емкость с 2,0% раствором “Ника-2” и обрабатывается в течение 30 мин. После обработки раствор “Ника-2” сливается, оборудование отмывается от средства путем 1-2-х кратного заполнения и последующего сливания водопроводной воды с температурой +50-55°С, а тара и инвентарь – отмываются под проточной водой в течение 20 мин. при указанной температуре. Контроль за отмыванием “Ника-2” – п.6.

3.7. Перед приготовлением яичной массы все яйца, предварительно овосконированные и переложенные в решетчатые металлические коробки или ведра, обрабатываются в двухсекционной ванне в следующем порядке:

- в первой секции замачивание и мойка в 2,0% растворе “Ника-2” при температуре 40-45°С в течение 30 мин.;

- во второй секции ополаскивание проточной водой при температуре 40-45°С до полного отмывания от дезинфектанта (п.6).

Замена растворов в моечной ванне должна производиться не реже 2 раз в смену.

3.8. Поверхность стен (кафельные), дверей на уровне 1,8 м ежедневно протирают ветошью, увлажненной 2,0% водным раствором “Ника-2” из расчета 250 мл/м2 обрабатываемой площади.

3.9. Уборка металлических полов проводится ежесменно путем протирания ветошью, смоченной 2,0% водным раствором “Ника-2” при экспозиции 30 мин. с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.

3.10. Санузлы, помещения для приема пищи ежедневно обрабатываются 2,0% водным раствором “Ника-2”.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов рабочими растворами препарата “Ника-2”.

| Объект дезинфекции | Концентрация рабочего раствора, % | Экспозиция, мин. | Способ дезинфекции | Расход рабочего раствора, мл/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности оборудования, столы, полки | 2,0 | 30 | Протирание | 50 –100 |
| Оборудование и аппаратура для молока, сиропа, крема | 2,0 | 30 | Заполнение доверху, обработка на полном ходу машины | До заполнения |
| Инвентарь, тара | 2,0 | 30 | Погружение | До полного погружения |
| Яйца | 2,0 | 30 | Погружение | До полного погружения |
| Санитарно-технические помещения и оборудование | 2,0 | 30 | Протирание | 50 – 100 |
| Уборочный материал | 2,0 | 30 | Погружение, замачивание | До полного погружения |

Примечание: экспозиция должна быть не менее указанной в таблице 2.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. На каждом хлебопекарном предприятии санитарную обработку оборудования, тары, помещений проводит специально назначенный персонал: цеховые уборщики, мойщики, аппаратчики.

4.2. К работе с препаратом “Ника-2” допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие соответствующий инструктаж по производственным обязанностям, технике безопасности и оказанию первой помощи при случайных отравлениях, после личной подписи в журнале инструктажа по технике безопасности.

4.3. При работе со средством “Ника-2” следует избегать попадания раствора на слизистую оболочку глаз и кожу.

4.4. Все работы с водными растворами “Ника-2” следует проводить в спецодежде по ГОСТ 12.4.031-84, резиновых перчатках по ГОСТ 20010-74, очках по ГОСТ 12.4.031(3Н).

4.5. При работе с “Ника-2” следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу,

4.6. Средство “Hика-2” пожаро- и взрывобезопасно.

4.7. Средство “Ника-2” следует хранить отдельно от продуктов питания в закрытой таре предприятия-изготовителя в сухом помещении в закрытом шкафу, в месте, недоступном детям.

4.8. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо:   вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования; иметь свою аптечку.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ.

5.1. При попадании раствора “Ника-2” на незащищенную кожу необходимо

немедленно обильно промыть пораженное место проточной водой.

5.2. При попадании раствора средства “Ника-2” в глаза их необходимо немедленно промыть под струей воды в течение 10-15 мин. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании “Ника-2” в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5.4. Ингаляционное отравление маловероятно вследствие низкой летучести средства

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТРОЛЯ КАЧЕСГВА СРЕДСТВА “НИКА-2”

6.1. В соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-002-12910434-01) средство “Ника-2” контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, плотность при 20°С, показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, массовая доля щелочных компонентов в пересчете на едкий натр и массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлоридов. В таблице 3 приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

Таблица 3.

Показатели качества дезинфицирующего средства “Ника-2”

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого или светло-серого цвета, допускается присутствие небольшого осадка. |
| Плотность при 20°С, г/см3 | 1,15 - 1,17 |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора с массовой долей 1%, в пределах | 11,5 - 12,5 |
| Массовая доля щелочных компонентов в пересчете на едкий натр, % в пределах | 11,5 - 12,5 |
| Массовая доля алкилпиметилбенэиламмоний хлорида, %, в пределах | 0,9 - 1,1 |

6.2.Определение внешнего вида

Внешний вид средства “Ника-2” определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и рассматривают в отраженном или проходящем свете.

6.3. Определение плотности при 20°С

Плотность определяют ареометром по ГОСТ 18995.1-73 “Продукты химические органические. Методы определения физических показателей качества”.

6.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН).

Измерение показателя концентрации водородных ионов (рН) проводят потенциометрическим методом по ГОСТ 225675-93 “Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Метод определения концентрации, водородных ионов”.

6.5. Определение массовой доли щелочных. компонентов в пересчете на едкий натр

6.5.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности.

Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-82Е.

Бюретка 1-3-2-25-01 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-34 ТСХ по ГОСТ 263336-82Е.

Стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336-82E.

Воронка В-56-110 ТСХ по ГОСТ 25336-82Е.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, водный раствор, концентрации C(HCl)=0,1 моль/дм3, готовят из фиксанала по ТУ 6-09-2540-72.

Метиловый оранжевый, индикатор по ТУ 6-09-5171-84; водный раствор с массовой долей 0,1%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2. Выполнение анализа

0,6-0,8 г средства взвешивают в стаканчике с точностью до 0,0002 г. Навеску средства с подать 80-100 см3 дистиллированной воды переносят в колбу и титруют раствором соляной кислоты в присутствии 0,1 см3 раствора индикатора метилового оранжевого до перехода желтой окраски в оранжевую.

6.5.3. Обработка результатов

Массовую долю, щелочных компонентов в пересчете на едкий натр (X) в процентах вычисляют по формуле:

X = 0,0040 • V • K • 100/ m,

где 0,0040 - масса едкого натра, соответствующая 1 см3 раствора соляной кислоты с концентрацией точно C(HCI) = 0,1 моль/дм3, г;

V - объём раствора соляной кислоты концентрации C(HCI) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент раствора соляной кислоты концентрации C(HCI)=0,1 моль/дм3 (0,1 н.);

m - масса анализируемой пробы, г.

За результат определения принимают среднее арифметическое результатов трёх параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,3 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3,5% при доверительной вероятности 0,95.

6.6. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлоридов

6.6.1. Оборудование, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 7-2-10 по ГОСТ 20292-74.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29V32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации другого производителя.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.6.2. Подготовка к анализу

6.6.2.1. Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия 0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объёма воды до метки.

6.6.2.2. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объём доводят этиловым спиртом до 40 см3 и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объёмном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.6.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

Поправочный коэффициент определяют двуфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

В коническую колбу вносят 5 см3 или 10 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.6.3. Выполнение анализа

Навеску анализируемого средства от 6,0 до 8,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г в мерной колбе вместимостью 100 см3, разводят дистиллированной водой с доведением объёма до метки.

В коническую колбу вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором средства «Ника - 2» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.6.4. Обработка результатов

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлоридов (Y) в процентах вычисляют по формуле:

Х = (0,00143 • V • K • 100)/(m • V1)

где 0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлоридов, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12Н25 SО4Na) = 0,004 моль/дм3, г;

V - объём титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации, С(С12Н25 SО4Na) = 0,004 моль/дм3, см3 ;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С(С12Н25 SО4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 -разведение пробы;

V1-объём раствора средств «Ника - 2», израсходованный на титрование, см3;

m -масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,05 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,5 % при доверительной вероятности 0,95.

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО НПФ «Геникс»

___________________ Г.С. Никитин