ИНСТРУКЦИЯ № 1

по применению   дезинфицирующего средства «Хлорамин Б»

(компания «Цзясин гранд корпорейшн», Китай)

Москва, 2005 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению   дезинфицирующего средства «Хлорамин Б»

(компания «Цзясин гранд корпорейшн», Китай)

Инструкция разработана в ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора и ФГУП «ГНЦ Прикладной микробиологии»

Авторы:   Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С.,

Панкратова Г.П., Зайцева Г.Н. (НИИД); Герасимов В.Н. (ФГУП ГНЦПМ)

- Общие сведения.

1.1.Средство "Хлорамин Б" представляет собой натриевую соль хлорамида бензолсульфокислоты (не менее 98,0%), выпускается в виде кристаллического порошка белого цвета с запахом хлора. Содержание активного хлора в средстве не менее 25,0%.

Применяется в виде активированных, неактивированных растворов и порошка.

Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя  составляет 6 лет; срок хранения неактивированных растворов – 15 дней (при условии хранения в темном прохладном месте в закрытой емкости). Активированные растворы средства используются сразу после приготовления.

Средство выпускается  в полиэтиленовых пакетах по 100-500 г, мешках по 15-30 кг, бочках по 20-80 кг, мягких контейнерах по 250-700 кг.

1.2 Средство "Хлорамин Б" обладает антимикробным действием в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида, дерматофитов, возбудителей  особо опасных инфекций – сибирской язвы, чумы, холеры, туляремии.

1.3.Средство «Хлорамин Б» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и по степени летучести, умеренно токсично при парентеральном введении, оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное – на слизистые оболочки глаз; обладает сенсибилизирующим  действием.

Рабочие растворы в виде паров не вызывают раздражения органов дыхания, при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего действия на кожу, при повторных воздействиях вызывает сухость и шелушение кожи, при попадании в глаза вызывают слабое раздражение.

Рабочие растворы при использовании способом орошения, а также активированные растворы вызывают выраженное раздражение органов дыхания и глаз.

ПДК хлора в воздухе рабочей зоны – 1 мг/м3.

1.4. Средство "Хлорамин Б" предназначено для обеззараживания  поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды, игрушек,   предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения, уборочного материала, выделений  при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной  этиологии, кандидозах и дерматофитиях,   особо опасных инфекциях (сибирская язва, чума, холера, туляремия) при проведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции в инфекционных очагах, лечебно-профилактических учреждениях, в клинических, микробиологических, вирусологических лабораториях, детских учреждениях, на санитарном транспорте, проведения генеральных уборок, а также для профилактической дезинфекции на коммунальных объектах (гостиницы, общежития, парикмахерские, общественные туалеты), учреждениях культуры, отдыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бассейны, кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных учреждениях;  предприятиях общественного питания и торговли, населением в быту.

2.Приготовление рабочих растворов

2.1. Средство «Хлорамин Б» применяют в виде неактивированных и активированных  аммонийными солями или аммиаком растворов.

2.2. Рабочие растворы  средства готовят в эмалированной, стеклянной или полиэтиленовой посуде путем размешивания порошка в воде до полного растворения  в соответствии с  расчетами, приведенными в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Приготовление неактивированных растворов средства «Хлорамин Б»

| Концентрация рабочего раствора, % по: | Количество средства (г), необходимое для приготовления раствора объемом: |
| --- | --- |
| препарату | активному хлору | 1 л | 10 л |
| 0,2 | 0,05 | 2,0 | 20 |
| 0,5 | 0,13 | 5,0 | 50 |
| 0,75 | 0,19 | 7,5 | 75 |
| 1,0 | 0,25 | 10,0 | 100 |
| 2,0 | 0,5 | 20,0 | 200 |
| 3,0 | 0,75 | 30,0 | 300 |
| 4,0 | 1,0 | 40,0 | 400 |
| 5,0 | 1,25 | 50,0 | 500 |

Примечание: для более быстрого растворения средства следует использовать воду, подогретую до 50-60 0С.

Для придания моющих свойств к рабочим растворам средства «Хлорамин Б»  можно добавлять  моющее синтетическое средство, разрешенное для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения,  (Лотос, Лотос-автомат, Астра, Айна, Маричка, Прогресс)  в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л  раствора).

2.3. Активированные растворы средства готовят путем добавления к его рабочим растворам активатора (одну из аммонийных солей – хлористого, сернокислого, азотнокислого аммония или аммиака). Соотношение количества аммонийной соли и количества активного хлора – 1:8. Активированные растворы применяют сразу после приготовления. При приготовлении активированных растворов средства «Хлорамин Б» пользуются расчетами, приведенными в табл. 2.

Таблица 2 - Приготовление активированных растворов средства «Хлорамин Б»

| Концентрация рабочего раствора, % по: | Количество активатора (г), добавляемое к: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
| препарату | активному хлору | аммонийная соль | аммиак 10%-ный | аммонийная соль | аммиак 10%-ный |
| 0,5 | 0,13 | 0,65 | 0,16 | 6,5 | 1,62 |
| 1,0 | 0,25 | 1,25 | 0,31 | 12,5 | 3,12 |
| 2,5 | 0,63 | 3,15 | 0,79 | 31,5 | 7,88 |
| 4,0 | 1,0 | 5,0 | 1,25 | 50,0 | 12,5 |

3. Применение средства «Хлорамин Б»

3.1. Растворы средства используют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), резиновых ковриков, уборочного материала, белья, посуды столовой, лабораторной и из-под выделений, игрушек, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения из коррозионностойких металлов, стекла, пластмасс, резин, выделений (мокрота, фекалии и др.), санитарного транспорта.

Допускается использование растворов средства «Хлорамин Б» с добавлением  моющего синтетического средства, разрешенного для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л  раствора).

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения, замачивания и засыпания.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.),  санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.), санитарный транспорт  протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар». Норма расхода раствора средства при протирании – 150 мл/м2 поверхности, при использовании раствора с моющим средством - 100 мл/м2 , при орошении – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), - 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой,  помещение  проветривают.

Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания ветошью, смоченной в растворе средства,  или погружения в раствор средства; по окончании дезинфекционной выдержки их промывают проточной питьевой водой.

3.3. Белье  замачивают в емкости с раствором средства при норме расхода 5 л/кг сухого белья. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.4. Уборочный материал замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.5. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи,  лабораторную, посуду из-под выделений полностью погружают в раствор средства. Норма расхода раствора - 2 л на 1 комплект столовой посуды. Емкость закрывают крышкой.  После дезинфекции посуду промывают  водой до исчезновения запаха хлора.

3.6. Дезинфекцию предметов ухода за больными, игрушек проводят способами орошения, протирания или погружения в раствор средства. По окончании дезинфекции их промывают водой до исчезновения запаха хлора.

3.7. При проведении  дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью  погружают в рабочий раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы)  раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

После дезинфекции изделия из металлов и стекла  промывают под проточной водой в течение 3 минут, а из резин и пластмасс - не менее  5 минут.

3.8. Мокроту  заливают раствором средства в емкости (при соотношении 1часть мокроты : 2 части раствора)  и тщательно перемешивают.

3.9. Жидкие выделения и фекалии засыпают  порошком средства и тщательно перемешивают.

3.10. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Хлорамин Б» приведены в табл. 3-11.

3.11.  При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях руководствуются режимами, представленным в табл. 12.

3.12. В гостиницах, общежитиях, клубах и других общественных местах дезинфекцию различных объектов проводят по режимам, указанным в табл.3.

3.13. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах при проведении профилактической дезинфекции обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (табл. 8).

3.14. В быту средство используют в соответствии с этикеткой для быта.

Таблица 3 - Режимы дезинфекции  объектов неактивированными растворами средства «Хлорамин Б»  при  бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарный транспорт | 0,5 | 120 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 | 60 |  |
|  | 0,75 * | 60 | Протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 1,0 | 60 | Погружение |
|  | 0,75 * | 60 |  |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 300 | Замачивание |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
|  | 0,75 * | 60 |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, пластмасс, резин, стекла | 1,0 | 30 | Погружение |
| Уборочный материал | 3,0 | 120 | Замачивание |

Примечание: * - с добавлением моющего средства в количестве 0,5%.

Таблица 4 - Режимы дезинфекции  объектов неактивированными растворами средства «Хлорамин Б» при гриппе и других ОРВИ (парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная инфекции и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарный транспорт | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда столовая без остатков пищи | 0,5 | 30 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,5 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный инвентарь | 0,5 | 60 | Погружение |

Таблица 5 - Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Хлорамин Б» при энтеральных вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, энтеро-, ротавирусных инфекциях, полиомиелите и др. вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Неактивированные растворы средства «Хлорамин Б» | Активированные растворы средства «Хлорамин Б» | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарный транспорт | 1,0 | 60 | 0,5 | 30 | Орошение или протирание |
|  | 3,0 | 30 | - | - |  |
|  | 2,0 * | 30 | - | - | Протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 1,0 | 60 | 0,5 | 30 | Погружение |
|  | 2,0 * | 30 | - | - |  |
| Посуда столовая с остатками пищи | 2,0 * | 60 | 0,5 | 60 | Погружение |
|  | 3,0 | 30 | - | - |  |
| Посуда лабораторная | 2,0 * | 60 | - | - | Погружение |
|  | 3,0 | 60 | - | - |  |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 30 | - | - | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | 0,5 | 30 | Замачивание |
|  | 2,0 * | 30 | - | - |  |
|  | 3,0 | 30 | - | - |  |
| Игрушки | 1,0 | 60 | 0,5 | 30 | Погружение |
|  | 2,0 * | 30 | - | - |  |
|  | 3,0 | 30 | - | - |  |
| Предметы ухода за больными | 2,0 * | 60 | 0,5 | 30 | Погружение, орошение или протирание |
|  | 3,0 | 60 | - | - |  |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 2,0 * | 60 | - | - | Погружение |
|  | 3,0 | 60 | - | - |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | 0,5 | 30 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 30 | - | - |  |
|  | 2,0 * | 30 |  |  | Протирание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 * | 60 | 0,5 | 30 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 | - | - |  |

Примечание: * - с добавлением моющего средства в количестве 0,5%.

Таблица 6 - Режимы дезинфекции  объектов неактивированными растворами средства «Хлорамин Б» при парентеральных вирусных гепатитах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарный транспорт | 1,0 | 60 | Орошение или протирание |
|  | 3,0 | 30 |  |
| Посуда столовая с остатками пищи | 1,0 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |
| Посуда лабораторная | 3,0 | 60 | Погружение |
| Белье, загрязненное кровью | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 3,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 3,0 | 60 | Погружение |
| Резиновые перчатки | 3,0 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 30 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 120 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 |  |

Таблица 7 - Режимы дезинфекции  объектов  растворами средства «Хлорамин Б» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Неактивированные растворы средства «Хлорамин Б» | Активированные растворы средства «Хлорамин Б» | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарный транспорт | 5,0 | 120 | 0,5 | 120 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 5,0 | 240 | 0,5 | 60 | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 5,0 | 360 | 0,5 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 360 | - | - | Погружение |
| Белье незагрязненное | 5,0 | 240 | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Игрушки | 5,0 | 240 | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Погружение, орошение или протирание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 5,0 | 360 | - | - | Погружение |
| Мокрота больных туберкулезом | 5,0 | 720 | 2,5 | 240 | Мокроту залить раствором в соотношении: 1 часть мокроты и 2 части раствора |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 360 | 0,5 | 120 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 360 | 1,0 | 120 | Погружение |

Таблица 8 - Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Хлорамин Б» при  дерматофитиях и кандидозах

| Объект обеззараживания | Неактивированные растворы средства «Хлорамин Б» | Активированные растворы средства «Хлорамин Б» | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, жесткая мебель и др.), санитарный транспорт | 5,0 | 60 | 1,0 | 60 | Орошение или протирание |
| Посуда столовая без остатков пищи | 5,0 * | 60 | - | - | Погружение |
| Посуда столовая с остатками пищи | 5,0 * | 240 | - | - | Погружение |
| Посуда лабораторная | 5,0 | 180 | - | - | Погружение |
| Белье | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Расчески, ножницы, одежные и головные щетки, мочалки, губки, заколки для волос | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |
| Игрушки | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 5,0 | 240 | - | - | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Резиновые коврики | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение или протирание |
| Уборочный инвентарь | 5,0 | 180 | 1,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * - режим дезинфекции при кандидозах

Таблица 9 - Режимы дезинфекции объектов активированными растворами средства «Хлорамин Б» при сибирской язве

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 4,0 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 30 мин |
| Посуда столовая с остатками пищи | 4,0 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 4,0 | 120 | Погружение |
| Белье | 4,0 | 120 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 4,0 | 120 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 4,0 | 120 | Погружение |
| Посуда из-под выделений | 4,0 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование, резиновые коврики | 4,0 | 120 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 30 мин |
| Уборочный инвентарь | 4,0 | 120 | Погружение (замачивание) |

Таблица 10 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Хлорамин Б»  при  чуме

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 1,0 * | 60 |  |
| Посуда столовая, чайная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 3,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, игрушки | 3,0 | 60 | Погружение |
|  | 1,0 * | 60 |  |

| Жидкие выделения, фекалии | 5,0 | 120 | Заливают двойным объемом раствора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | порошок | 120 | Засыпают выделения порошком в соотношении 10 : 1 и перемешивают |
| Посуда из-под выделений | 3,0 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 30 мин |
| Уборочный инвентарь | 3,0 | 60 | Погружение (замачивание) |

Примечание: * -  активированные растворы

Таблица 11 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Хлорамин Б»  при  туляремии и холере

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования | 0,5 1,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Посуда чайная, столовая | 1,0 | 60 | Погружение |
| Белье | 2,0 1,0 | 120 240 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 1,0 | 60 | Погружение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла | 1,0 | 60 | Погружение |
| Жидкие выделения, фекалии | порошок | 120 | Засыпают выделения порошком в соотношении 10 : 1 и перемешивают |
| Посуда из-под выделений (горшки, ведра, подкладочные клеенки, судна и др.) | 3,0 | 120 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 30 мин |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | Погружение (замачивание) |

Таблица 12 - Режимы дезинфекции объектов неактивированными растворами средства  «Хлорамин Б» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических

## и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 1,0 3,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 5,0 | 120 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,5 1,0 0,75 ** | 120 60 60 | Протирание или орошение Протирание |

Примечание * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции;

** - с добавлением моющего средства в количестве 0,5%.

- Меры предосторожности

4.1.К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам.

4.2.Все работы со средством и его растворами проводят с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.3. Работы с растворами средства способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа  РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз – герметичными очками. Обработку проводить в отсутствии больных и пациентов. Помещение после обработки проветрить в течение 30 мин.

4.4. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания. Помещение проветрить в течение 15-30 мин.

4.5. Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, посуды столовой и лабораторной должны быть плотно закрыты. Промывать под проточной водой до исчезновения запаха хлора.

4.6. Все работы с активированными растворами средства проводить в защитном костюме и в противогазе ГП-80.

4.7. Обработанные помещения следует проветривать в течение 15-30 минут.

4.8. Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания.

5. Меры первой помощи при случайном отравлении

5.1. При несоблюдении мер предосторожностей возможно острые раздражения органов дыхания (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание, возможен отек легких) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться  головная боль.

5.2. При появлении первых признаков острого раздражения дыхательных путей пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье или молоко. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

  - При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

  - При попадании средства в глаза – промыть их под проточной водой в течение нескольких минут. При  раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия..

6.Методы контроля качества средства

В соответствии с требованиями нормативной документации дезинфицирующее средство «Хлорамин Б» контролируется по следующим показателям: внешний вид, - кристаллический порошок белого цвета; запах – характерный запах хлора; массовая доля активного хлора – не менее 25,0%.

6.1. Внешний вид определяют визуально, запах оценивают органолептически.

6.2. Определение содержания активного хлора.

6.2.1.Оборудование, реактивы, растворы:

Весы лабораторные 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Пипетка по ГОСТ 29228-91 вместимостью 1,10 см3;

Цилиндр по ГОСТ 1770-74 вместимостью 100 см3;

Колба Кн-250-20/32 ТХС по ГОСТ 25228-82;

Бюретка 7-2-25 по ГОСТ 29228-91;

Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-72, водный раствор концентрации С (Na2 S2O3(5Н2О)=0,1 моль/дм3 (0,1н.);

Калий йодистый по ГОСТ 4232-82, водный раствор с массовой долей 10%;

Кислота серная по ГОСТ 4204-77, водный раствор с массовой долей 10%;

Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5%;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.2.2. Проведение анализа

Навеску анализируемого средства в количестве 0,10-0,12 г, взвешенную на аналитических весах с точностью до 0,0002 г вносят в коническую колбу с притертой пробкой, добавляют 50 см3 воды. После растворения навески в колбу вносят 10 см3 серной кислоты и 10 см3 йодистого калия. Содержимое колбы перемешивают, закрывают колбу пробкой и выдерживают в темном месте 5-8 мин.

Выделившийся йод титруют раствором серноватистокислого натрия до светло-желтой окраски, затем прибавляют 2-3 капли крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски раствора.

6.2.3. Обработка результатов

Определение содержания активного хлора (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,003545 ( V ( K· 100

Х = --------------------------     ,

m

где 0,003545 – масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора серноватистокислого натрия с концентрацией  с (Na2 S2O3(5Н2О)=0,1 моль/дм3 (0,1н), г;

V – объем раствора серноватистокислого натрия, израсходованный на титрование, см3;

К – поправочный коэффициент 0,1н раствора серноватистокислого натрия,

m – навеска анализируемого средства, г

За результат анализа принимается среднее арифметическое  результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2%.

Пределы относительной суммарной погрешности составляют 0,5% при доверительной вероятности 0,95.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование средства осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

7.2. Средство хранить в закрытой таре производителя, в сухом хорошо проветриваемом помещении, в  темном прохладном месте.

7.3. При случайном рассыпании средства собрать порошок. Остатки промыть большим количеством воды, не допуская нейтрализации кислот. При уборке использовать индивидуальную защитную одежду, сапоги  и средства индивидуальной защиты: для кожи рук - резиновые перчатки,  для глаз - герметичные очки, для органов дыхания - универсальные респираторы РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В.

7.4. Не допускать попадания средства в сточные/поверхностные или подземные  воды и в канализацию.