ИНСТРУКЦИЯ № 07/08

по применению средства родентицидного

«Эсланадез-родентицид» ООО «ЭСЛАНА-ДЕЗ» (Россия)

Москва, 2008 г.

2

ИНСТРУКЦИЯ № 07/08 по применению средства родентицидного «Эсланадез-родентицид»

ООО «ЭСЛАНА-ДЕЗ» (Россия)

Инструкция разработана ФГУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека, методы испытания представлены изготовителем ООО «ЭСЛАНА-ДЕЗ»

(Россия).

Авторы: НИИД М.И. Шутова, М.М. Мальцева. I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Средство родентицидное «Эсланадез-родентицид» (далее «средство») представляет жидкий концентрат синего цвета. В состав средства в качестве действующего вещества (ДВ) входит бродифакум (0,25%), кроме того, средство содержит битрекс, краситель и растворитель.

- Средство родентицидное «Эсланадез-родентицид» обладает высокой биологической активностью для серых крыс и домовых мышей.

- По параметрам острой токсичности при введении в желудок родентицидное средство «Эсланадез-родентицид» относится ко 2 классу высоко опасных веществ. При нанесении на кожу - к 3 классу умеренно-опасных по классификации ГОСТ 12.1.007-76 и по Классификации токсичности и опасности родентицидов. Средство опасно при повторном попадании в организм. По кумулятивному эффекту при введении в желудок относится к 1 классу чрезвычайно опасных (JKyM.- 0,3).

Средство обладает выраженным кожно-резорбтивным действием при контакте с кожными покровами, при многократном контакте с кожей оказывает местно-раздражающий эффект. Пары средства не обладают ингаляционной опасностью и по степени летучести относятся к 4 классу опасности. При попадании на слизистые оболочки глаз концентрат оказывает умеренно выраженный эффект.

ОБУВВрз. бродифакума- 0,001 мг/м3.

1.4.	Средство «Эсланадез-родентицид» предназначено для приготовления
отравленных приманок для борьбы с серыми крысами и домовыми мышами
специалистами организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной
деятельностью.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТРАВЛЕННЫХ ПРИМАНОК

- Отравленные приманки с содержанием действующего вещества 0,005% готовят путём смешивания концентрата с любой пищевой основой из расчёта 20 мл на 1 кг пищевой основы.

- Готовую приманку фасуют в пакетики по 15-30 г (для домовых мышей), либо по 50-100 г (для серых крыс) или помещают в небольшие ёмкости (типа приманочных ящиков, лотков, коробок), специальные контейнеры, а также раскладывают на подложки из плотной бумаги, полиэтилена, одноразовые бумажные или пластиковые тарелки.

3

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1.	Средство раскладывают в местах обитания серых крыс и домовых мышей. В
помещениях ёмкости с приманкой размещают на путях перемещения грызунов и, прежде
всего в углах, вдоль стен перегородок, под мебелью, вблизи нор.

3.2.	Расстояние между местами раскладки ёмкостей с приманкой варьирует от 2
до 15 м, в зависимости от площади помещения, его захламлённости, а также вида и
численности грызунов. При высокой численности грызунов приманку раскладывают
часто и небольшими порциями.

3.3.	Поедаемость и состояние разложенной приманки контролируют после первой
раскладки через 2 дня. В дальнейшем наличие и состояние приманки проверяют с
интервалом в 1 неделю. Порции приманки по мере поедания или загрязнения,
соответственно, добавляют или заменяют новыми. Контроль и раскладку приманки
прекращают, если она повсеместно остаётся нетронутой в течение продолжительного
времени, что указывает на отсутствие грызунов.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональную подготовку и аттестацию, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с токсичными препаратами. Предварительные и периодические медицинские осмотры работающих следует проводить в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ №83 от 16.08.2004 г.

- Все работы по приготовлению средства должны проводиться с соблюдением правил и норм по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1004, ГОСТ 12.1.005 и СП 2.2.2.1327-03.

- В производственных помещениях должны быть приняты следующие меры предосторожности: герметизация смесительного оборудования, предотвращение потерь средства и сырья, непрерывная работа приточно-вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021, запрещение применения открытого огня. Места взвешивания, загрузки и отбора проб должны быть оборудованы местной приточно-вытяжной вентиляцией. Контроль воздуха рабочей зоны проводить на содержание бродифакума в воздухе производственного помещения с соблюдением установленной ОБУВв.р.з-0,001 мг/м3.

4.4.	Производственные помещения должны быть отделаны легко моющимися
материалами, препятствующими адсорбции средства. Уборку помещения и оборудования
следует проводить регулярно с помощью влажной ветоши и 0,5%-ных растворов
кальцинированной соды и хлорной извести в соответствии с требованиями СанПиН
1.2.1077-01.

4.5.	Работающие при приготовлении средства должны быть обеспечены
спецодеждой по типовым нормам, и иметь индивидуальные средства защиты в
соответствии с требованиями СанПиН 1.2.1077-01: специальная одежда из смесовых
тканей с пропиткой (типа «Грета», «Камелия»), сапоги, дополнительные средства
индивидуальной защиты кожных покровов - фартуки, нарукавники из плёночных
материалов, перчатки. При аварийной ситуации, при превышении ОБУВ бродифакума в
воздухе производственных помещений для защиты органов дыхания используют
противогазовые респираторы (РПГ-67), универсальные респираторы (РУ-60М) с патроном
марки А. Для защиты глаз следует применять защитные очки ЗН 5, ЗН 18 (В,Г), ЗН 9-Ф.

4.6.	Необходимо строгое соблюдение правил личной гигиены, следует избегать
попадания ДС и средства на кожу и в глаза. Курить, пить и принимать пищу на рабочих

4

местах категорически запрещается. После работы необходимо принять душ и сменить одежду. Спецодежду после работы необходимо очистить. Стирку спецодежды производить не реже одного раза в неделю в мыльно-содовом растворе (4% мыла и 5% кальцинированной соды).

4.7. В производственном помещении электрооборудование и освещение должны быть во взрывозащищённом исполнении, всё оборудование и трубопроводы должны иметь защиту от статического электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.

5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

5.1.	При нарушении рекомендуемых норм работы со средством и мер
предосторожности при его использовании возможно отравление, признаками которого
являются общая слабость, головная боль, тошнота, рвота. В дальнейшем могут
присоединиться кровоточивость дёсен, кровотечения и кровоизлияния.

- Пострадавшего следует немедленно отстранить от контакта со средством, освободить от загрязнённой одежды, создать покой и тепло, и срочно принять меры по удалению яда из организма.

- При случайном попадании средства в желудок пострадавшему следует немедленно выпить несколько стаканов воды или раствора марганцево-кислого калия розового цвета (1:5000, 1:10000), затем вызвать рвоту путём раздражения задней стенки гортани и дать активированный уголь и солевое слабительное (20-25 г сульфата натрия в стакане воды). В качестве антидота при случайном отравлении применяют витамины:Кз (викасол), Ki (фитоменадион).

При попадании средства на кожу - промыть тёплой водой с мылом;

При попадании средства в глаза рекомендуется обильно промыть их водой или 2%-ным раствором пищевой соды, после чего закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия (альбуцида).

При ухудшении самочувствия следует обратиться за медицинской помощью.

5.4.	Рабочие места должны быть оборудованы аптечкой доврачебной помощи.

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1.	Охрана окружающей среды от вредных примесей должна обеспечиваться
тщательной герметизацией технологического оборудования. Регулярные побочные
продукты, сточные воды и выбросы в атмосферу при производстве средства не
образуются.

6.2.	Возможные потери средства при фасовке и упаковке продукции должны
собираться в специальную ёмкость и отправляться на сжигание на специально отведённых
участках, согласованных с органами госсанэпидслужбы в соответствии с СанПиН
1.2.1077-01. Использованная бумажная тара и упаковка из-под ДС также отправляются на
сжигание. Смывы, образующиеся при промывке аппаратов и тары, необходимо разбавлять
5%-ным раствором каустической соды и направлять в систему цеховой канализации или в
специальную сливную яму в соответствии с СанПиН 1.2.1077-01 «Требования
безопасности при обезвреживании транспортных средств, аппаратуры, тары, помещений и
спецодежды».

6.3.	Пролитый продукт засыпают песком или опилками или другим
пропитывающим материалом. Слежавшуюся массу убирают и утилизируют, как указано
выше. Загрязнённую поверхность моют мыльно-содовым раствором.

6.4.	Не допускать попадания неразбавленного концентрата в сточные/подземные
воды и канализацию.

6.5.В качестве гигиенического норматива (ОБУВ) для бродифакума была утверждена величина 0,001 мг/м3, (аэрозоль) -1 класс опасности (ГН 2.2.5. 1313-1314-03).

5

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРВКИ И ХРАНЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К

УПАКОВКЕ

7.1. К транспортированию родентицидное средство предъявляется как опасный груз. Средство транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, с классификационным шифром 6112, Ж)ОН 2588

7.2.	Случайно разлитый концентрат засыпать песком или древесными опилками,
затем все тщательно собрать в специальный контейнер для последующей утилизации,
используя спецодежду и средства индивидуальной защиты. Загрязнённое место
обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), затем смыть обильным
количеством воды.

- Хранить концентрат в сухом крытом складском помещении в закрытой таре при температуре от минус 20°С до плюс 40°С.

- Срок годности средства - 3 года в невскрытой упаковке изготовителя

- Средство расфасовывают в полимерные емкости с герметично закрывающимися крышками вместимостью 0,5; 1,0 или по 5,0 кг.

7.6. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного концентрата в сточные/подземные воды и канализацию

8. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

8.1.   Контролируемые показатели:

- внешний вид жидкость  цвета;

- массовая доля бродифакума 0,25+0,020%

8.2.Методы определения.

8.2.1.Внешний вид средства определяется визуально.

8.2.2. Массовая доля действующего вещества бродифакума  определяют методом ВЭЖХ.

Определение массовой доли бродифакума Массовую долю бродифакума определяют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, основанном на хроматографическом разделении компонентов средства на аналитической   колонке   с   обращенной   фазой   с   последующей   регистрацией   их спектрофотометрическим детектором.

Массовую  долю   бродифакума  вычисляют  методом   абсолютной   градуировки   по стандарту бродифакума с известным содержанием основного вещества. Оборудование, растворы, реактивы При выполнении измерений применяют следующие средства измерений, реактивы:

-	Жидкостной хроматограф Knauer с ультрафиолетовым детектором с переменной
длинной волны или другой аналогичного типа;

- Аналитическая колонка типа 901-30202, заполненная сорбентом-сепарон SGX NH 2.5 мкн. (Чехия) длиной 150 мм, внутренним диаметром 4,6 мм или другая с аналогичной разрешающей способностью;

- Петлевой дозатор с объёмом петли 20 мм .

-Интегратор типа C-R3 A Shimadzu или аналогичное интегрирующее устройство. Для ручного обсчёта:

-лупа с делением	ГОСТ 26706-83;

-линейка измерительная	ГОСТ 427-75;

-самописец, модель ВД 40 фирмы Kipp und Zonner (Голландия) или аналогичный по техническим характеристикам.

б

Микрошприц для жидкостного хроматографа типа Hamilton вместимостью 100 мм3

Весы лабораторные аналитические 2-го класса точности,

ВЛА - 200	ГОСТ 24104-80;

УФ-ванна или механическая мешалка;

Цилиндры мерные 1 -50, 1 -1000   ГОСТ 1770-74;

Колбы мерные 2-50-250	ГОСТ 1770-74;

Бродифакум - аналитический стандарт или технический продукт с точно установленным содержанием основного вещества;

Ацетонитрил, ч.д.а., ТУ 6-09-3534-87, очищенный для ВЭЖХ с помощью перманганата калия и перегнанный;

Спирт метиловый для жидкостной хроматографии;

Ледяная уксусная кислота 100% для жидкостной хроматографии;

Кислота муравьиная ч.д.а. ГОСТ 54848;

Вода ГОСТ 6709-72, деионизированная или бидистиллят;

Делительная воронка ВД-3-250 ХС, ВД-2-500ХС ГОСТ 25336

Ротационный испаритель ИР-1 М, ТУ 25-11-917-76 или аналогичный. Примечание: Допускается применение иных средств измерений и вспомогательного оборудования с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных выше и гарантирующих требуемую точность анализа.

Приготовление раствора для разбавления и раствора для экстрагирования.

Раствор для разбавления В цилиндре вместимостью 100 см    смешивают 60 см3 метилового спирта и 40 см3 хлористого метилена.

Раствор для экстрагирования (экстрагент) хлористый метилен, насыщенный муравьиной кислотой:

в делительной воронке тщательно смешивают 1000 см3 хлористого метилена и 55 см3 муравьиной кислоты, после расслоения фаз в течение 1-2 минут сливают и отбрасывают мутный слой и добавляют ещё 80 см3 хлористого метилена. Приготовление градуировочного раствора

Для   приготовления   основного    градуировочного   раствора   в   мерную   колбу вместимостью 250 см3 дозируют 0,05 г 1,3,5-трифенилбензола растворяют в 100 см хлористого  метилена,  добавляют  объём  раствора  до  метки  метиловым   спиртом  и перемешивают. Рабочий градуировочный раствор с внутренним стандартом

Для приготовления рабочего градуировочного раствора в мерную колбу вместимостью 50 см3 дозируют по 10 см3 основного градуировочного раствора бродифакума и градуировочного раствора внутреннего стандарта и добавляют объём раствора до метки раствором для разбавления.

Рабочую градуировочную смесь хроматографируют не менее 3-х раз до получения стабильной площади хроматографического пика бродифакума и внутреннего стандарта. Из полученных хроматограмм вычисляют значение относительного градуировочного коэффициента бродифакума по 1,3,5-трифенилбензолу.

Градуировочные растворы бродифакума используют свежеприготовленными и не могут сохраняться более одних суток.

Приготовленные растворы могут сохраняться в герметичных условиях для последующих анализов в течение месяца.

Выполнение измерений

В делительную воронку вместимостью 250 см3 помещают 3 г средства, добавляют 50

см3 водного раствора гидроксила натрия и тщательно перемешивают, затем добавляют 10

см3 метилового спирта и вновь перемешивают. Экстрагируют раствор 20 см  хлористого

метилена и отстоявшийся слой сливают в круглодонную колбу.   Экстракцию повторяют

7

ещё тремя порциями хлористого метилена. Затем из объединенного экстракта отгоняют растворитель на испарителе при температуре 50°С. Осадок охлаждают до комнатной температуры и растворяют в 10 см раствора внутреннего стандарта, затем добавляют 40 см3 раствора для разбавления. Далее 10 см3 полученного раствора смешивают с 50 см3 раствора для разбавления и хроматографируют. Условия хроматографирования:

Температура колонки, °С	комнатная

Элюент: метанол 94,2 см3: вода 5 см3, ледяная уксусная кислота 0,8 см3, раствор
дегазируют потоком гелия в течение 5-7 минут или другим известным способом.
Скорость потока элюента, см /мин:	1

Рабочая длина волны,     нм:	254

Чувствительность	0,1 ед. адсорбции на шкалу

Объем вводимой пробы, мм3	10

Вывод хроматографа на режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

Обработка результатов анализа.

Массовую долю бродифакума в средстве «(X) в процентах вычисляют по формуле:

S-   Ср.г.с-   а-   V
X    =

S р. г .с.    " m  п.р.

S и    S р. г с    - площади хроматографических пиков бродифакума в стандартном и

анализируемом растворах (рабочей градуировочной смеси), мм;

Ср.г.с- концентрация бродифакума в рабочей градуировочной смеси, мг/см3;

а - массовая доля основного вещества в аналитическом стандарте бродифакума, %

V - объем экстракта, см3;

тпр. - масса навески пробы, мг;

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 2-х параллельных наиболее различающихся определений, расхождение между которыми не превышает 0,001%.

Предел допустимого значения относительной суммарной погрешности результата анализа составляет + 0,001% при доверительной вероятности Р=0,95.